Šolski center Velenje

Višja strokovna šola

KRMILNI IN REGULACIJSKI SISTEMI

LABORATORIJSKE VAJE

VAJA 2

Naslov Vaje: PARKIRNA HIŠA

M. B.

- Besedilo naloge

1.) Za delovanje garažne hiše moramo sestaviti program.

2.) Potrebujemo naslednje vhode in izhode:

| Vhod/Izhod | Naslov | Simbol | Kontakt | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vhod | 000.00 | S1 | D | Tipkalo za vstop |
| Vhod | 000.01 | S2 | D | Tipkalo za izstop |
| Izhod | 100.00 | Z | D | Vklop zelene svetilke |
| Izhod | 100.01 | R | D | Vklop rdeče svetilke |
| Izhod | 100.03 | M1 | D | Odpiranje zapornice vstop |
| Izhod | 100.02 | M2 | D | Odpiranje zapornice izstop |

| Parameter | Veličina | Enota | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| St_m | DM102 |  | Število parkirnih mest |
| St_p | DM100 |  | Število prostih mest |
| St_z | DM101 |  | Število zasedenih mest |
| To | #50 |  | Čas odpiranja zapornice |
| Tz | #50 |  | Čas zapiranja zapornice |

3.)Po priloženi električni shemi povežite in priklopite krmilnik, vhode (I 000.nn) in izhode  (Q 100.nn). Uporabite tuje napajanje.

- Uporabljene funkcije:  SET, RSET, KEEP, INC, DEC, CMP, P_on, P_EQ, P_GT,   P_LT, P_First_Cycle

SET  je vhodni člen kateri se nenehno osvežuje, ponavadi sproži neko izhodni signal

RESET  je drugi vhodni člen ki se nenehno osvežuje in prekinja nek izhodni signal

KEEP  je element ki povezuje set in reset, in sicer set ga sproži, nato on drži signal, dokler da reset ne podere.

INC  je funkcija katera prišteva vrednost na neko določeno pomnilniško lokacijo

DEC  pa odšteva vrednost z neke določene lokacije v pomnilniku

CMP  pa pomeni primerjava vhoda in izhoda pomnilniških lokacij

P_on  je vhodni prekrmilni signal ki nam sproži nek naslednji korak

P_EQ  Uporablja se pri funkciji CMP

P_GT  Primerjalno stikalo, aktiven kadar je P1 večji od P2

P_LT   Primerjalno stikalo, kadar je P1 manjši od P2

P_First_Cycle  Aktiven je samo v prvem ciklu obhoda programa.

- Obrazložite katere naslove lahko imajo funkcije

MOV ima naslove pomnilniških celic npr DM100, DM101, DM 102…

SET  ima lahko vse naslove delovnih kontaktov in stikal

RESET ima prav tako kontakte delovnih kontaktov in stikal

KEEP ima za izhod delovne kontakte npr 100.00-100.15 in 200.00-200.15…

INC  ima naslov pomnilniške lokacije na katero nekaj prišteva

DEC ima naslov pomnilniške lokacije s katere nekaj odšteva

CMP ima naslove pomnilniš. lokacij katere med sabo primerja npr.DM100 in DM 101

P on je vhodni signal, ki ima naslove delovnih kontaktov

P EQ Ima vlogo vhodnega signala za funkcijo CMP

P GT je signal ki ga da inštrukcija CMP če je  primerjava P1>P2

P LT je signal ki nam ga da inštrukcija CMP če je primerjava P1<P2

P First_Cycle se izvede samo ob prvem ciklu programa in ima vhodni signal kot delovni kontakt

- Algoritem delovanja programa parkirišča.

Vhod v parkirno hišo:

Izhod iz parkirne hiše:

- Aplikacija programa

- ČASOVNI DIAGRAM:

# Text boxes

Tz

Luč R

St m

+1

R

ST < 100

START

END

T0

M1

Z

S1

T0

M2

Vklop Z

START

S2

Tz

Vklop R

END

St m

-1