Krmilno regulacijski sistemi I

Laboratorijske vaje

Vaja št.:   4								Datum:    24.12.2006

Naslov vaje:    Križišče - semafor

Ime in priimek:    M. D.

Ocena:

Podpis:

Izdelava poročila naj zajema:

- Besedilo naloge – naslov

- Električno shemo in opis le-te

- Blokovno shemo in opis le-te

- Seznam uporabljenih naslovov (adresni plan)

- Algoritem poteka za pisanje programa

- Časovni diagram programa

- Komentar in analiza opravljene naloge

- Varstvo pri delu

Izvedite delovanje semaforja po priloženem diagramu poteka.

Osnovne zahteve:

- Stikalo S1 vklop/izklop delovanja

Po priloženi električni shemi povežite in priklopite krmilnik, vhode

Povezava s krmilnikom

- Programator ima napajanje 230V / 50Hz, sestavljen iz CPU-ja in preko vmesnika RS232 povezan z računalnikom

- Vhodi, v našem primeru stikala imajo lastno napajanje 24V.

-      Izhodne luči (rdeča, rumena, zelena)

| Vhod | Naslov | Simbol | Stanje | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vhod | 00.00 | S1 | 1/0 | Vklop/Izklop |

Adresni plan

| Izhod | Naslov | Stanje | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |

| Izhod | 100.00 | 1/0 | vklopljeno / izklopljeno |
| --- | --- | --- | --- |
| Izhod | 200.00 | 1 | Interval T1 |
| Izhod | 200.01 | 1 | Interval T2 |
| Izhod | 200.02 | 1 | Interval T3 |
| Izhod | 200.03 | 1 | Interval T4 |
| Izhod | 100.01 | 1 | Rdeča – Smer a |
| Izhod | 100.02 | 1 | Rumena– Smer a |
| Izhod | 100.03 | 1 | Zelena– Smer a |
| Izhod | 100.04 | 1 | Rdeča– Smer b |
| Izhod | 100.05 | 1 | Rumena– Smer b |
| Izhod | 100.06 | 1 | Zelena– Smer b |

| Spominsko področje | Začetna nastavitev (s) | Opomba |
| --- | --- | --- |
|  | / | T0 | Nedoločen čas mirovanja |
| Dm100 | 10 | T1, T3 | Čas odprtja smeri a ali b |
| Dm101 | 5 | T2, T4 | Čas menjave smeri |

Sekcija 1

- Začetne nastavitve (tabela Spominskega področja)

Sekcija 2

  - Krmilni del

Sekcija 3

  - Izvršilni del – izhodi

Algoritem

Komentar

Program je zaradi lažje preglednosti razdeljen v tri dela ( 3 sekcije ).

- v prvi sekciji so nastavljene začetne nastavitve z uporabljenimi funkcijami KEEP, P_on, P_First_Cycle, P_1s in MOV

- druga sekcija je krmilni del programa ( P_on, KEEP, TIM )

- sekcija tri je zaključek programa, izhodi in luči za semafor.

Zaradi obsežnosti programa, napisan v CX-Programerju, smo vajo opravljali dva tedna. Vaja je potekala normalno, nekaj težavic sem imel pri postavitvi programa v pravilno delovanje in povezavo krmilnika z računalnikom.

# Text boxes

Zelena

Rumena

Zelena

Zelena

Rdeča

Rumena

Rdeča

Rumena

Zelena

Zelena

Rumena

T0

T1

T2

T3

T4