Šolski center Velenje

Višja strokovna šola

KRMILNI IN REGULACIJSKI SISTEMI

LABORATORIJSKE VAJE

VAJA 3

Naslov Vaje: Smučar na progi

M. B.

- Po priloženi električni shemi povežite in priklopite krmilnik z analognimi vhodi.

Vpišite tip krmilnika in ga  priklopite po vezalni shemi 1ali 2.

- Izvedite meritev časa smučarja na tekmovalni progi.

- Osnovne zahteve:

- Stikalo S1 vklop merjenja časa (START)

- Stikalo S2 vmesni čas

- Stikalo S3 izklop merjenja časa (STOP)

- S stikalom S4 pripravimo meritev za novega smučarja

- Na progi želimo imeti signalizacijo (svetilko H1 rdeča/zelena), ki nam sporoča, da je proga zasedena

- Ob prehodu smučarja skozi vmesni čas nam mora zasvetiti zelena luč H2, in mora (3 s) signalizirati prehod smučarja

ADRESNI PLAN:

| Vhod/Izhod | Naslov | Simbol | Kontakt | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vhod | 00.00 | S1 | D | START |
| Vhod | 00.01 | S2 | D | Vmesni čas |
| Vhod | 00.02 | S3 | D | STOP |
| Vhod | 00.03 | S4 | D | Nov smučar |
| Vhod | 00.04 | S5 | D | Novo tekmovanje |
| Izhod | 100.00 | H1 | D | Proga zasedena |
| Izhod | 100.01 | H2 | D | Prehod vmesnega časa |

- FUNFCIJE:

SET: 	Prisiljena izhodna SET logična funkcija, ki bit na ON ob prisotnosti vseh vhodnih              pogojev

RESET: Prisiljena reset logična funkcija, ki bo brisala postavljeni izhodni bit

KEEP:	KEEP funkcijski blok uporabimo kot bistabilni element (latch). Ima dva krmilna vhoda, prvi za postavljanje izhodnega bita ali kanala, drugi pa za brisanje le tega. Če KEEP funkcijo uporabimo skupaj HR pomnilno lokacijo, se bo izhodno stanje latcha ohranilo tudi ob prekinitvi napajalne napetosti.

DIFD:	Vklopi določen izhod ON pri detekciji negativne fronte (pri izklopu pogoja) na pogojenem vhodnem signal

TIM:	To je časovna instrukcija, ki jo uporabljamo pri zakasnitvi aplikacije za zakasnitev vklopa. Torej to je odštevalna vklopna časovna instrukcija, v katero moramo vnesti številko časovnika (TIM0) ali nastavitveno vrednost SV (set value) v območju od 0000 do 9999, kar pomeni časovno od 0 do 999.9 s. vrednosti časovnika nastavljamo v desetinkah sekunde.

DIFU: 	Vklopi določen izhod ON pri detekciji pozitivne fronte (pri vklopu pogoja) na pogojnem vhodnem signalu

CNT:	To je nastavljiva odštevalna instrukcija, kar pomeni, da vsakokrat, ko gre vhodni pogoj števca iz OFF na ON, se njegova vrednost odšteva za 1. Števec programiramo s števnim vhodom, reset vhodom, številko števca ali vrednostjo števca SV, ki lahko zavzame vrednosti od 0000 do 9999.

- Električna shema:

- PROGRAM:

- ČASOVNI DIAAGRAM:

DIFU

S1

H1

S2

H2

TIMER

S3

S4

# Text boxes

S33

S4

I 0.0

I 0.1

I 0.2

I 0.3

ALGORITEM DELOVANJA PROGRAMA SMUČARJA

START

END

H1=?

DMO #101.00

S4

DMO #100.00

S3

R

Z

TIMER ON

(t=3s)

H2 ON

S2

R

Z

H1=?

H1 ON

VKLOP

URE

DIFU

S1

NE

NE

NE

DA

DA

DA