Tipke vklop/izklop

Vaja št.:1

Besedilo naloge

- Po priloženi električni shemi povežite in priklopite krmilnik, vhode (I 000.nn) in izhode  (Q 100.nn).

  - Tuje napajanje

V primeru uporabe lastnega napajanje narišite električno shemo in obrazložite uporabo lastnega in tujega napajanja

- Popišite vašo strojno opremo in njene karakteristike

- V procesu avtomatizacije boste uporabili naslednjo konfiguracijo strojne opreme v naslednjem vrstnem redu sestave :

1.	PS

2.	CPU

3.	Vhodni modul 		1	(16 vhodov)

4.	Vhodni modul 		2	(16 vhodov)

5.	Izhodni modul  		1 	(16 izhodov)

6.	Vhodni modul 		3	(16 vhodov)

7.	Izhodni modul  		2 	(16 izhodov)

8.	Analogni vhodni modul 1 	1	(4 vhodi)

Napišite naslove za posamezne module.

- Program za krmilnik boste izdelali s programskim paketom CX-Programer.

Preglejte, vnesite in obrazložite osnovne nastavitve.

- Vklop in izklop naprave s tipkama S1 in S2 (prehod stanja 0 → 1).

Uporabljene funkcije:  SET, RSET, KEEP

Izdelajte program

Obrazložite funkcije SET, RSET, KEEP

Obrazložite katere naslove lahko imajo funkcije

- Vklop in izklop naprave s tipkama S1 in S2 (prehod stanja 0 → 1).

Uporabljene funkcije:  SET, RSET, KEEP

Table 1: Adresni plan

| Vhod/Izhod | Naslov | Simbol | Kontakt | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vhod | 000.__ | S1 | D | Tipkalo za vklop |
| Vhod | 000.__ | S2 | D | Tipkalo za izklop |
| Izhod | 100.__ | Q1 | D | Vklop naprave |
| Izhod | 100.__ | Q2 | D | Izklop naprave |

| Parameter | Veličina | Enota | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Tz |  |  | Čas zakasnitve |
| Tu |  |  | Čas utripanja |
| In |  |  | Število impulzov |

- Vklop in izklop naprave s tipkama S1 in S2 (prehod stanja 1 → 0).

Uporabljene funkcije:  DIFD, DIFU

Izdelajte program

Obrazložite funkciji DIFD, DIFU

- Vklop in izklop naprave s tipkama S1(prehod stanja 1 → 0)  in S2 (prehod stanja 0 → 1) in z zakasnitvijo Tz.

Uporabljene funkcije:  DIFU, TIM

Izdelajte program

Obrazložite funkcijo  TIM

Obrazložite katere naslove lahko ima funkcija TIM

- Vklop in izklop naprave s tipkama S1(prehod stanja 0 → 1)  in S2 (prehod stanja 0 → 1) in z zakasnitvijo Tz  in utripanje izhoda Q2 s taktom Tu.

Uporabljene funkcije:  DIFU, TIM, ( npr.:P-1s BOOL/255.02/1.0/second clock pulse bit 0).

- Vklop naprave s tipko S1(prehod stanja 0 → 1)  in izklop naprave s In impulzi S2 (prehod stanja 0 → 1) po preteku zakasnitvenega časa.

Uporabljene funkcije:  DIFU, TIM, CNT

Izdelajte program

Obrazložite funkciji  TIM, CNT

Obrazložite katere naslove lahko ima funkcija CNT