# ŠC Velenje  VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika

Predmet: KRP, SIM2

Laboratorijske vaje – Vaja št. 1

##### Tekst naloge

S pomočjo programskega paketa Winfact – BORIS (Windos Fuzzy And Control Tools – Blokovno orientiran simulacijski program) simulirajte delovanje različnih sistemov, posnemite in analizirajte stopnične, impulzne in linearno naraščajoče (rampa t) odzive!

##### Opis simulacije

Simulacijo izvedite v blokovno orientiranem simulacijskem programu BORIS s pomočjo elementov:

- signal generator (generator stopnične reference ali motnje),

- regulacijska proga PT1, PT2, PTn, regulacijska proga z danim matematičnim modelom

- odzivni analizator.

##### Naloge

- Za procesne sisteme (PT1, PT2, PTn ) posnemite in analizirajte odzive na enotin impulzni, stopnični in linearno naraščajoči vhodni signal pri naslednjih karakterističnih parametrih sistemov:

PT1: 	Kp = 1; T1 = 1   in 	PT1: Kp = 5; T1 = 10

PT2:	 Kp = 1; ζ= 1, ωn = 1;   	PT2: Kp = 3; ζ = 0.5,  ωn = 1;  	 PT2: Kp = 5; ζ = 0.1, ωn = 1

PTn:	 Kp = 1; T1 = 1 , red  DE = 3   in   	PTn: Kp = 5; T1 = 10, red DE = 4

Matematični model:	G = 1/((s+1)(5s+1)

- Iz odzivov na stopnični vhodni signal določite dinamične parametre sistema:

- relativno prenosno funkcijo K

- časovne konstante sistema (T, T /  in Tm / )

- Iz odzivov na stopnični vhodni signal izvedite identifikacijo sistema – določite

- časovne parametre sistema (čas zakasnitve, čas vzpona, čas prvega prenihaja, čas stabilizacije …)

- preverite regulabilnostne kriterije – določite faktor regulabilnosti posameznega  sistema

- stacionarni pogrešek   sistema