# ŠC Velenje  VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika

Predmet: KRP, SIM2

Laboratorijske vaje – Vaja št. 2

##### Tekst naloge

S pomočjo programskega paketa Winfact – BORIS (Windos Fuzzy And Control Tools – Blokovno orientiran simulacijski program) simulirajte delovanje regulacijske proge danega termičnega procesa. Posnemite in analizirajte  stopnične odzive karakterističnih zveznih in stopenjskih regulacijskih algoritmov.

##### Opis simulacije

Simulacijo izvedite v blokovno orientiranem simulacijskem programu BORIS s pomočjo elementov:

- signal generator (generator stopnične reference),

- sumator,

- regulacijski algoritemski blok (P, PI, PID, dvostopenjski on-off),

- regulacijska proga je termični proces PT1,

- odzivni analizator.

##### Opis delovanja proge

Temperatura prostora se po vklopu grela 5 kW poveča iz T0 = 15 (C (zunanja temperatura) na temperaturo 25(C.  Po izklopu grela se temperatura zaradi izgub vrne na začetno T0. Odzivna karakteristika temperature je tipa PT1, Tm = 0.2 ure,

##### Naloge

- Za termični proces določite značilne dinamične parametre (Kr, S).

- Določite prenosno funkcijo in izdelajte regulacijsko blok shemo za primer uporabe zveznega in stopenjskega regulatorja.

- Z regulacijskimi  algoritmi (P, PI, PID) posnemite odzive regulirne in regulirane veličine na dani stopnični rerefenčni signal, določite primerni zvezni regulacijski algoritem  in optimirajte regulacijske parametre.

- Za dani regulacijski sistem in on-off regulacijski algoritem določite s pomočjo empiričnih enačb karakteristične parametre: Xd, Tp, Xsr in Xe za naslednje podatke delovanja regulacijskega kroga:

- histereza regulatorja: Xh = 2 (C

- vrednost želene temperature je 22 (C.

- Regulacijski sistem  s stopenjsko regulacijo simulirajte v Winfact-u in primerjajte vrednosti karakterističnih parametrov simulacije z izračunanimi.