# ŠC Velenje  VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika

Predmet: KRP, SIM2

Laboratorijske vaje – Vaja št. 3

##### Tekst naloge

Ob vklopu grelca 10 kW se dvigne temperatura tekočine v cca. 20 minutah iz 15 °C na 75 °C po naslednji odzivni karakteristiki

##### Opis simulacije

Simulacijo izvedite v blokovno orientiranem simulacijskem programu Winfact BORIS s pomočjo simulacijskih elementov.

##### Nalog

- Definirajte tip procesa , določite simulacijski blok WINFACT in izvedite identifikacijo sistema!

- Za sistem  posnemite in analizirajte odzive na enotin impulzni, stopnični in linearno naraščajoči vhodni signal!

- Za sistem iz prejšnje naloge določite optimalni zvezni  regulacijski algoritem in pripadajoče regulacijske parametre za primer želene vrednosti absolutne temperature tekočine T = 55 °C in izdelajte regulacijsko blokovno shemo !