# ŠC Velenje VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika
Predmet: KRP, SIM2

Laboratorijske vaje – Vaja št. 3

##### Tekst naloge

Ob vklopu grelca 10 kW se dvigne temperatura tekočine v cca. 20 minutah iz 15 °C na 75 °C po naslednji odzivni karakteristiki

##### Opis simulacije
#####
Simulacijo izvedite v blokovno orientiranem simulacijskem programu Winfact BORIS s pomočjo simulacijskih elementov.

##### Nalog

Definirajte tip procesa , določite simulacijski blok WINFACT in izvedite identifikacijo sistema!

1. Za sistem posnemite in analizirajte odzive na enotin impulzni, stopnični in linearno naraščajoči vhodni signal!
2. alignl { stack { {} # {} } } {} Za sistem iz prejšnje naloge določite optimalni zvezni regulacijski algoritem in pripadajoče regulacijske parametre za primer želene vrednosti absolutne temperature tekočine T = 55 °C in izdelajte regulacijsko blokovno shemo !