# ŠC Velenje  VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika

Predmet: KRP, SIM2

Vaja št. 3

##### Tekst naloge

Ob vklopu grelca 10 kW se dvigne temperatura tekočine v cca. 20 minutah iz 15 °C na 75 °C po naslednji odzivni karakteristiki

##### Opis simulacije

Simulacijo izvedite v blokovno orientiranem simulacijskem programu Winfact BORIS s pomočjo simulacijskih elementov.

##### Naloge

- Definirajte tip procesa , določite simulacijski blok WINFACT in izvedite identifikacijo sistema!

- Za sistem  posnemite in analizirajte odzive na enotin impulzni, stopnični in linearno naraščajoči vhodni signal!

- Za sistem iz prejšnje naloge določite optimalni zvezni  regulacijski algoritem in pripadajoče regulacijske parametre za primer želene vrednosti absolutne temperature tekočine T = 55 °C in izdelajte regulacijsko blokovno shemo !

Vaja št. 4

##### Tekst naloge

Regulacijsko progo parnega pritiska krmilimo z vhodno vzbujevalno funkcijo povečanja ogrevanja iz  P = 5 na 10 kW. Odziv regulacijske proge je naslednji:

| t (min) | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p (bar) | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 6,8 | 11,0 | 15,0 | 17,5 | 19,1 | 20,4 | 21,1 | 22,8 | 22,9 | 23,0 |

##### Naloge

- Definirajte tip procesa, določite simulacijski blok WINFACT in izvedite identifikacijo sistema!

- Za sistem  posnemite in analizirajte odzive na enotin impulzni, stopnični in linearno naraščajoči vhodni signal ter določite značilne parametre!

- S pomočjo simulacije določite potrebni zvezni regulacijski algoritem in optimirajte parametre izbranega regulacijskega algoritma za regulacijsko delovanje v primeru nastopa motnje upada pritiska za 2 bara, če je referenčna vrednost pritiska 15 barov!

Vaja št. 5

##### Tekst naloge

Regulacijska proga ogrevanja je izvedena preko toplotnega izmenjevalca 50 kW. Odziv temperature v sekundarnem krogu je podan  na grafikonu.

##### Naloge

- Definirajte tip procesa, določite simulacijski blok WINFACT in izvedite identifikacijo sistema!

- Za sistem  izdelajte regulacijsko shemo  s tripoložajnim regulatorjem, ki preko motornega tripotnega ventila (Ti=3) regulira temperaturo sekundarnega kroga.

- S pomočjo simulacije določite potrebni stopenjski regulacijski algoritem in določite parametre.

- Primerjajte in komentirajte delovanje regulacijske proge z uporabo navadnega tri-položajnega stopenjskega regulatorja in tri-položajnega pulzno- širinskega PI regulatorja. Tri položajni regulator opremite v povratni vezavi z merilnim pretvornikom tipa PT1 (K=1, T=0.2)

# Text boxes

T (°C)

t (min)