# ŠC Velenje  VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika

Predmet: KRP, SIM2

Laboratorijske vaje – Vaja št. 4

##### Tekst naloge

Regulacijsko progo parnega pritiska krmilimo z vhodno vzbujevalno funkcijo povečanja ogrevanja iz  P = 5 na 10 kW. Odziv regulacijske proge je naslednji:

t(min)          0   	2             3               4                5	               6	              7	              8	              9	                10           15          18             20

p (bar)         3          3,2          4,3             7,2             11              15            17,5           19,2          20,4             21,3         22,8       22,9	         23

##### Naloge

- Definirajte tip procesa, določite simulacijski blok WINFACT in izvedite identifikacijo sistema!

- Za sistem  posnemite in analizirajte odzive na enotin impulzni, stopnični in linearno naraščajoči vhodni signal ter določite značilne parametre!

- S pomočjo simulacije določite potrebni zvezni regulacijski algoritem in optimirajte parametre izbranega regulacijskega algoritma za regulacijsko delovanje v primeru nastopa motnje upada pritiska za 2 bara, če je referenčna vrednost pritiska 15 barov!