Vaja 5:

1. Besedilo naloge:

S pomočjo programskega paketa Winfact – BORIS simulirajte delovanje danih sistemov, posnemite in analizirajte impulzne, stopnične in linearno naraščujoče odzive.

2. Naloge:

Z reg. Algoritmi (P, PI, PD, PID) in regulacijsko progo izdelajte regulacijsko zanko. Posnemite odzive na stopnični in impulzni (5s) signal.

1. PT1:  a) Kp = 1, T1=1s

b) Kp = 5, T1=10s

2. PT2:  a) Kp = 1, ζ = 1, ω = 1

b) Kp = 3, ζ = 0,5, ω = 1

3. PTn:  a) Kp = 1, t1 = 1, red DE = 3

b) Kp = 5, t1 = 10, red DE = 4

3. Vezalna shema:

4. Grafi in izračuni:

Za ponazoritev sem izbral člen PTn primer b!

Kp = 5, t1 = 10, red DE = 4

Graf pri stopničastem signalu!

Graf pri impulznem signalu T=5s!

Graf pri linearno naraščajočem signalu!

Meritve:

Tm' = 14s 			td = 36,7s

T' = 45,4s			 tr = 40s

T = 59,4s			 S = 0,30 - dober faktor regulabilnosti

4. Posebnosti:

Vaja je minila brez posebnih težav. Ugotovili smo, da sistemi PT1 naraščajo proti vrhu vendar z določeno napako, sistemi PT2 pa lahko pri višjem ojačanju dobijo prevoj. Za meritve parametov so značilni postopki!

Tm' - je tam, kjer tangenta seka os X

T' - je razlika med Tm' in času, ko tangenta seka X neskončno.

T - Tm' +T'

td - time delay - čas ko krivulja doseže 50% vrednosti

tr - rising time - čas med 10% in 90% vrednosti

S - faktor regulabilnosti  - Tm'/T'

Za sisteme, ki dobijo prevoj se računa še:

Mp -

tp - čas do najvišjega prevoja

ts - čas, ko krivulja ne odstopa več kot 5% od vrednosti in sicer ta čas določa točka, ko krivulja seka X neskončno pred tem prevojem.