# ŠC Velenje  VSŠ

Program: Elektronika, Mehatronika

Predmet: KRP, SIM2

Laboratorijske vaje – Vaja št. 5

##### Tekst naloge

Regulacijska proga ogrevanja je izvedena preko toplotnega izmenjevalca 50 kW. Odziv temperature v sekundarnem krogu je podan  na grafikonu.

##### Naloge

- Definirajte tip procesa, določite simulacijski blok WINFACT in izvedite identifikacijo sistema!

- Za sistem  izdelajte regulacijsko shemo  s tripoložajnim regulatorjem, ki preko motornega tripotnega ventila (Ti=3) regulira temperaturo sekundarnega kroga.

- S pomočjo simulacije določite potrebni stopenjski regulacijski algoritem in določite parametre.

- Primerjajte in komentirajte delovanje regulacijske proge z uporabo navadnega tri-položajnega stopenjskega regulatorja in tri-položajnega pulzno- širinskega PI regulatorja. Tri položajni regulator opremite v povratni vezavi z merilnim pretvornikom tipa PT1 (K=1, T=0.2)

Primer: Shema regulacije centralnega ogrevanja stanovanjskega objekta

# Text boxes

t (min)

T (°C)