Vaja 6:

1. Besedilo naloge:

S pomočjo programskega paketa Winfact – BORIS simulirajte delovanje regulacijske proge danega termičnega procesa.

2. Opis naloge:

Z reg. Algoritmi (P, PI, PD, PID) in regulacijsko progo izdelajte regulacijsko zanko. Posnemite odzive na stopnični in impulzni (5s) signal.

Temperatura prostora se po vklopu grela 5kW poveča iz To =15C na temperaturo 25C. Po izklopu grela sa temperatura vrne na začetno. Odzivna karakteristika tipa PT1, Tm=0,2 ure, T=1 ura.

3. Vezalna shema:

4. Izračuni:

P = 5kW

To = 15C - 25C

Tip = PT1

Tm = 0,2 ure

T = 1 ura

Xh = ?

R = 22C - želena vrednost

K=dX/dY=(25C-15C)/5kW

K=1				K=10C/5kW=2

T=0,2			T=1

Skupen T=1,2

Generator: amplituda je 7 - želena temp. 22C minus To =7C

Regulacijske parametre določimo po Ziegler - Nicholsevi metodi.

Na PID členu izklopimo I in D del, ter povečamo ojačanje, tako da sistem enakomerno zaniha. To ojačanje nam pomeni kritično ojačanje Kkr. Čas ene periode pa je Tkr. Iz teh podatkov lahko izračunamo Kp, Tn in Tv:

Izmerjeni podatki: Kkr = 3,235, Tkr = 0,9

Izračun:

Kp = 0,6 x Kkr = 1,941

Tn = 0,5 x Tkr =0,45

TV = 0,125 x Tkr = 0,1125

Prave vrednosti najdemo s poskušanjem:

Kp = 1,2

Tn = 1,05

TV = 0,05

4. Posebnosti:

Vaja je minila brez posebnih težav. Ugotovili smo, da lahko sisteme PT1 z mrtvim časom reguliramo le s regulatorji tipa PID. Le za sisteme PT1 je primerna regulacija tipa PI.