- V rezervoarju avtopralnice merimo spodnji nivo S1 in zgornji nivo S2 z induktivnima stikaloma. Stikalo S1 je vezano na vhod OMRON-krmilnika z oznako 0.00, stikalo S2 pa na naslednji vhod. V rezervoarju izvajamo dve analogni meritvi. Zvezna meritev nivoja (L1) je izvedena z merilnim pretvornikom, ki nam pri  praznem rezervoarju daje 0 V,  pri polnem pa 10 V. Zvezna meritev temperature tekočine (T1) je izvedena z merilnim pretvornikom, ki nam pri  10 °C daje 4 mA,  pri 70 °C pa 20 mA. Analogni meritvi sta izvedena  z analognima moduloma OMRON krmilnika. Merilni pretvornik nivoja je priklopljen na prvi kanal CH001, merilni pretvornik temperature pa na drugi kanal CH002. Vklop motorja črpalke M1 in ventila V1 je izvedena na izhodnem modulu z naslovom 100.00 in 100.01.

Za nalogo izdelajte adresni plan (tabela 1), tehnološko shemo in algoritem delovanja!

| Komentar | Ime spremenljivke | Naslov PLC | Naslov v InTouchu | Tip spremenljivke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | S1 | 0.00 | IR00000 |  |
| Maksimum | S2 |  |  |  |
| Nivo v rezervoarju | L1 | CH001 | CH001 |  |
| Temperatura v rezervoarju | T1 |  |  |  |
| Vklop / izklop črpalke M1 | M1 | 100.00 | IR10000 |  |
| Vklop / izklop ventila V1 | V1 |  |  |  |

- Ob vklopu grelca 10 kW se dvigne temperatura tekočine v cca. 20 minutah iz 15 °C na 75 °C po naslednji odzivni karakteristiki. Definirajte tip procesa in določite simulacijski blok WINFACT!

- Za sistem iz prejšnje  naloge preverite  regulabilnostne kriterije!

- Za sistem iz prejšnje  naloge določite identifikacijske parametre!

- Za sistem iz 5. naloge določite optimalni zvezni  regulacijski algoritem in pripadajoče regulacijske parametre za primer sledilnega delovanja ob želeni vrednosti temperature tekočine  55 °C.

- Za navedeni sistem iz prejšnje naloge izdelajte regulacijsko blokovno shemo!

- Kakšno vrednost bo procesiral CPU za temperaturo tekočine 55 °C, ki jo pripeljemo na 12 bitni A/D pretvornik 4–20 mA?