Vaja št. 3a: Zajemanje analognih signalov

Tekst naloge

S pomočjo analognega vhodnega modula CQM1-CPU41-AD041 oziroma s krmilnikom CQM1-CPU45 izvedite zajemanje in 12 – bitno A/D pretvorbo analognih napetostnih signalov 0 – 10 V in (1) (0) – 5 V!

S pomočjo analognih vhodnih kanalov krmilnika zajemite vhodne napetostne vrednosti in jih pretvorite v digitalne  vrednosti:

- 1. kanal:  0 – 10 V (  	a)  0000 BCD (0000 H) – 4095 BCD (0FFF H)

b)  0048 BCD (0030 H) – 4048 BCD (0FD0 H)

- 2. kanal: 1 (0)  – 5 V	(	c)  0000 BCD (0000 H) – 4095 BCD (0FFF H)

d)  0048 BCD (0030 H) – 4048 BCD (0FD0 H

Za simulacijo vhodnih napetostnih signalov uporabite napetost stabiliziranih usmernikov, izvedite povezavo kanalov in posnemite diagram A/D konverzije v najmanj 10 točkah. Merilne točke podajte kot izmerjene vrednosti v V in pretvorjene digitalne vrednosti BCD, heksadecimalne in binarne vrednosti.  Dobljene pretvorjene vrednosti preverite z izračunom.

S pomočjo funkcije SCL in CMP izdelajte in preverite  aplikacijski program, ki bo v primeru vhodnega signala, ki je manjši od  5V DC (50%)  vklopil izhodni kanal 000.00, ko pa signal preseže vrednost 5V DC (50%), pa se vklopi še kanal 000.01.

### Naloge

- Za navedeno nalogo izdelajte adresni plan za vhodne in izhodne kanale krmilnika CQM1,

- Izvedite krmilni vezalni načrt

- Posnemite diagrame A/D pretvorb a, b, c in d

- Za dani primer izdelajte aplikacijski SW za CQM1 z orodjem Syswin 3.0

5.     Izvedite testiranje krmiljenja

- povezava sistema

- testiranje

- Aplikacijo preizkusite z načinom delovanja On – line / Monitor

- Izdelajte tehnično poročilo vaje