- RAZDELITEV (RAZVRSTITEV)ELEKTROTEHNIČNIH MATERIALOV (FUNKCIJA, VRSTA, AGREGATNO STANJE

- Razdelitev po funkciji materiala

- Razdelitev po uporabnosti

- Razdelitev po vrsti materiala

- Razdelitev po agregatnih stanjih

RAZDELITEV PO FUNKCIJI MATERIALA Aktivni el. mat.-direktno sodelujejo pri dogajanju elek. in magnetne narave: Vodnik, kontakt, uporovi materiali, katode,železna jedra, tuljave. Vodenje elek. toka, odpiranje in zapiranje tokokrogov, pretvarjanje el. energije v toplotno, emitiranje e-, razdelitev mest z različnimi potenciali, vodenje magnetnega pretoka. Konstrukcijski materiali -mehanska povezava aktivnih mat. v funkcionalno celoto (ohišja, ročice, gredi itd.)Pomožni materiali: hladilna sredstva, laki, maziva, olja in dr.

RAZDELITEV PO VRSTI MATERIALA: Kovinski mat. -kovinski elementi + nekovinske primesi (C, N, O). Zlitine imajo več kovinskih elementov.

Keramični mat. so anorganski, nekovinski elementi (porcelan, abrazivi, emajli, stekla) in moderna keramika: (magnetni mat., neoksidna keramika, feroelektriki, monokristali)

Umetne mase so polimeri(organske verige ali mreže) in aditivi (polnila, mehčala, stabilizatorji)

Kompoziti -kombinacija več materialov v cilju bolj{ih lastnosti (sinergijski u~inek)

elektronski mat. -uporabljamo jih v submikroskopski ali molekulski tehniki (molekule, monokristali, primesni atomi)

- SUBMIKROSKOPSKAUBMIKROSKOPSKA ZGRADBA SNOVI

Sile med atomi so električne narave. Atomi se povezujejo preko valenčnih e- v molekule.

Medatomska sila:

Lasnosti trdnin so odvisne od vrste atomov, ki jih sestavljajo in od njihovega gibanja; Submikroskopska zgradba je odvisna od narave vezi. Kovine-kovinska vez, keramika -ionska

polimeri-kovalentan vez.

- KOVINE-KOVINSKA VEZ

Atomi se povezujejo tako, da oddajo odvečne el. in se spremenijo v pozitivne katione, katerih zunanje lupine so zasedene. Oddani el. pripadajo celotni kovini kot oblak napolnjujejo prostor med kationi v kristalni mreži (odlična toplotna in električna prevodnost, kovinski sijaj, neprozornost).

- KERAMIKA –IONSKA

Med atomi alkalne skupine periodnega sistema elementov(H, Li, Na)-v valenčni lupini imajo 1e- in atomi halogenih elementov (F,Cl, Br)- v valenčni lupini imajo 2e-. Alkalni element odda odvečni e-. atomu halogena in postane kation+, halogeni pa anion-.

- POLIMERI-KOVALENTAN VEZ

nastopa pri elementih, ki so sosedi v periodnem sistemu (npr. kisik, ogljik, silicij itd). Atomi se ne morejo medsebojno povezati s kovinsko ali ionsko vezjo, saj bi morali oddati oz. prejeti po 3 ali 4 zunanje e-, da bi napolnili zunaje lupine. Atomi si delijo zunanje e-. Valenčna e- sosednjih atomov se združita v par, ki pripada obema atomoma.

Primer je C (Z=6), ki ima 4e- v zunanji lupini

- SEKUNDARNE VEZI

- veze med dipoli (Van der Walsove vezi).

- DIPOL nastane takrat, kadar se središči pozitivnega in negativnega naboja ne ujemata

- dipoli so permanentni (asimetrične molekule) ali inducirani (polarizacija molekule v elektr. polju).

- LASTNOSTI MATERIALOV V ELEKTROTEHNIKI (FIZIKALNE, MEHANSKE, TEHNOLOŠKE, ELEKTRIČNE, MAGNETNE, TOPLOTNE, KEMIČNE)

SPLOŠNE FIZIKALNE LASTNOSTI:

1. gostota:                                 2. specifična teža:

3. Tališče, področja taljenja, točka mehčanja, kapljišče, v K -meja med trdnim in tekočim stanjem (ostra ali neizrazita pri amorfnih materialih)

4. Vrelišče: temp. v K, ki predstavlja mejo med tekočim in plinastim stanjem.

5. Vpojnost za vodo.

MEHANSKE LASTNOSTI

trdnost na: vlek, tlak, zvijanje(torzijo), upogibanje na enoto preseka pred zlomom (enota je Pa)

trdota je upor trdnega telesa proti prodiranju drugega trdnega telesa

modul elasti~nosti E je napetost (1N/m2=Pa), ki bi teoretično raztegnilo telo v Hookovem območju za 100%

trgalna meja je merjena v km. Je dolžina, pri kateri bi se nit, žica, vrvica, trak.. pretrgala zaradi nategovanja z lastno težo

žilavost (število upogibov neke pločevine ali število zavojev žice dokler se material ne prelomi.

TEHNOLOŠKE LASTNOSTI

Kakšne so sposobnosti materiala za obdelavo? Definicija je atributivna: dobro, slabo, sprejemljivo, nesprejemljivo

sposobnost deformiranja (preoblikovanja) v hladnem in toplem stanju (valjanje, kovanje, zvijanje, izvla~enje, previjanje)

sposobnost litja

oblikovanje z odrezovanjem

varjenje

lotanje

ELEKTRIČNE LASTNOSTI

- obstaja celi niz elek. lastnosti, ki jih bomo spoznali pozneje

- za vodnike je to lastna prevodnost (S/m), električna upornost (m) in temperaturni koeficient upornosti (K-1)

- pri žici dolžine 1m in preseku

MAGNETNE LASTNOSTI

okarakteziramo obnašanje materiala v magnetnem polju

- permeabilnost

- magnetna krivulja

- koericitivna poljska jakost

TOPLOTNE LASTNOSTI

- Linearni koeficient raztezanja

- specifična toplota

- specifična toplotna prevodnost

- toplotna prestopnost

- temperaturni količnik

KEMIČNE IN FIZIKALNO-KEMIČNE LASTNOSTI

- topnost

- sposobnost spajanja z drugimi materiali

- obstojnost materiala proti atmosferskim in drugim vplivom (korozijska odpornost)

- sprememba strukture

- PREIZKUŠANJE IN NORMIRANJE MATERIALOV

- preskus po normah - standardih

- standardizacija je tehnična urejenost v državi in podjetju (sinonim za doseženo stopnjo gospodarskega razvoja)

- nacinalni (SIST, DIN,VDE, BS, GOST, UL); mednarodni (IEC,  ISO, CENELEC, EN)

- posebni preskusi

- preskus materiala v izdelku (daje najboljšo sliko o materialu v konkretnem primeru)

- vpliv tržišča (cene in nabavne možnosti)

- KOVINSKI MATERIALI

- osnovni pojmi (neprozornost, kovinski sijaj, dobra elek. in toplotna prevodnost, tehnološke sposobnosti litja, termomehanske obdelave, spajanje, kovanje)

- čiste kovine v kislinah zamenjajo vodik in tvorijo soli

- sproščajo e- in tvorijo katione+

- kovine se pridobivajo iz rud (metalurgija)

- delitev: 1.po periodi~nem sistemu in

- ZGRADBA KRISTALA

- večina trdnih snovi je zgrajena v obliki kristalov

- kristal se sastoji iz osnovnih delcev (atomi, ioni, molekule) razporejenih v določenem redu. Ti gradijo homogeno (enorodno) snov s ponavljajočimi se lastnostmi - KRISTALNO SNOV

- AMORFNE SNOVI v nasprotju z kristali ni urejenosti (steklo, vosek, saje)

- v kristalih opazimo elemente GEOMETRIJSKE SOMERNOSTI (somernost osi, somernostne ali zrcalne ravnine in obratno središče somernosti)

- NASTANEK KRISTALOV

V talini imajo delci precejšno gibalno energijo

- pri ohlajanju je energija gibanja manjša in manjše so medatomske razdalje

- pri približanju drug drugemu začnejo vladati medsebojne sile, nastane kristalizacijski kal (nastane na najhladnejšem mestu-teh mest je več)

- iz kristala nastanejo posamezna kristalna zrna, ki so prostorsko različno orjentirana in so med sabo ločena s kristalnimi mejami

- če nastane samo ena kal in se razvije enako orientirani kristal govorimo o monokristalu

- OHLAJEVALNA KRIVULJA ČISTE KOVINE

- zniževanjem temperature kovinske taline, za~ne pri temp. strjevanja prehod v kristalno stanje

- več čas strjevanja ostaja temperatura nespremenjena (zaradi sprostitve energije pri tvorbi kristalov)

- amorfne snovi nimajo te stopnice

- proces taljenja poteka po isti krivulji

- OPISOVANJE KRISTALNIH RAVNIN IN SMERI

- za opisovanje uporabimo Millerjeve indekse

- v koordinatnem sistemu ravnina seka osi x, y in z v razdaljah x1, y1 in z1.

- izvedemo tri prirejena števila h, k in l:

- OBLIKOVALNOST, ANIZOTROPIJA, HLADNO PREOBLIKOVANJE, (DEFORMIRANJE), POPUŠČANJE

- pri hladnem preoblikovanju kovin (valjanje pločevine in vlečenje žice) nastopi usmerjena plastična deformacija in se pojavi anizotropija. Dosežemo usmerjeno poravnavanje kristalov

- usmerjeno poravnane kristale imenujemo tekstura - kristalna tekstura

- po pravilu bo kovina po hladnem preoblikovanju trša in trdnejša

- hladno preoblikovanje povzroča spremembo lastnosti in anizotropijo

- hladno preoblikovanje kovine: poveča električno upornost, kemično reaktivnost in energijo kristalne mreže

- POPRAVA KRISTALA

- V malo preoblikovanem materialu imamo premaknjene in malo deformirane kristalne mreže. Notranje napetosti v mreži so male. Z dodajanjem toplote so ioni bolj gibljivi. Premaknjenost in deformacije se odpravijo. Zgradba snovi se ne menja, oblika kristalov se ne menja.

- poprava kristala menja fizikalne lastnosti

- elektri~na prevodnost dobi isto vrednost, mahanske lastnosti se ne menjajo

- REKRISTALIZACIJA

- pri močno hladno preoblikovalnih materialih razen močnih deformacij se tudi porušijo kristali

- s segrevanjem se kristali vrnejo v prvotne oblike in drobci razdrobljenih kristalov dobijo vlogo kristalizacijske kali, ki omogoča rast novih kristalov

- čim večje so bile deformacije pri hladnem preoblikovanju, toliko bolj zrnato strukturo dobimo

- rekristalizacija je proces nastajanja novih kristalov pri isti vrsti mreže

- posledice hladnega preoblikovanja so odpravljene, material je ponovno mehak in je mogoče ponovno preoblikovanje

- rekristalizacija se začne pri zadostnem dovodu toplote in obstajajo temperature, ki karakterizirajo energetsko stanje

- SESTAVLJENI MATERIALI, ZLITINE (LEGURE)

- čiste kovine zelo težko pridobivamo

- zlitine so zmesi dveh kovin ali kovin in nekovin v trdem stanju

- sestavine zlitine so komponente

- skupnost vseh komponent v zlitini je sistem

- svinec in kositer sta komponenti, ki sestavljata binarni sistem

- razmerje mešanja komponent A:B imenujemo koncentracija

- npr.: koncentracija neke zlitine svinec-kositer 60/40 pomeni: V 100g te zlitine je 60 g svinca in 40 g kositra.

- trdota, raztezki, trdnost, el. in toplotna prevodnost zlitin so drugačne kot pri čistih kovinah

- lastnosti zlitin so funkcija vrste in količin komponent lahko izdelamo spec. kovinske materiale: narjavna ali nemagnetna jekla

- POSEBNE LASTNOSTI BINARNIH SISTEMOV

- zlitine, ki tvorijo zmesne kristale imajo lastnosti, ki jih ne moremo pričakovati kot kombinacijo lastnosti obeh komponent

- zlitina Ag-Au se uporablja v kontaktni tehniki

- za vodnike, ki morajo prehajati skozi stekla raztezni koeficient mora biti prilagojen steklu. To so zlitine Fe-Ni (invar), Fe-Ni-Cr, Fe- Ni-Co

- ŽELEZO IN ZLITINE ŽELEZA

- železo ima izredno tehni~no in gospodarsko pomembnost:

- železne rude se na lahek način predalojo v tehnične mater.

- lahko litje in obdelovanje

- z legiranjem in toplotno obdelavo se spreminjajo in razvijajo

- feromagnetizem je bistvenega pomena v elektro tehniki

- v metalurgiji železo delimo v odvisnosti od količine  C: na jekla (do 2%) in surovo železo-grodlje (nad 2%)

- najvažnejša skupina železnih materialov so jekla. Delimo jih na:

- po načinu izdelave na: Siemens-Martinovo (SM) jeklo, Thomasovo konvertorsko jeklo, elektro-jeklo in jeklo iz kisikovega konvertorja,

- kvaliteti: navadna, kvalitetna in plemenita

- kemični sestavi na: nelegirana, malo legirana (do 5%) in močno legirana (nad 5%). Legirab+na jekla imenujemo po elementu, s katerim ga legiramo: krom-nikljevo jeklo, silicijevo jeklo, wolframovo

- po uporabi: konstrukcijska jekla, orodna jekla in jekla s posebnimi lastnostmi

- JEKLA S POSEBNIMI FIZIKALNIMI LASTNOSTMI ZA ELEKTROTEHNIKO

- posebne magnetne lastnosti

- posebne lastnosti raztezanja

- JEKLA S POSEBNIMI MAGNETNIMI LASTNOSTMI

- trajni magneti-legirani s Cr, Cr-Co, Al-Ni, Al-Ni-Co, Cr-V in pd.

- mehko magnetni materiali (dinamo in transformatorska pločevina za prenos moči ali signalov), magnetna jeklena litina za električne stroje, jekla za kovanje, za magnetne zaslone in sl.)

- BAKER IN BAKROVE ZLITINE

- ALUMINIJ IN ZLITINE

- UPOROVI MATERIALI

- MATERIALI ZA KONTAKTE

- RAZDELITEV MAGNETNIH MATERIALOV

- POSTOPKI ZA IZDELAVO MAGNETNIH MATERIALOV

- KERAMIŠKA TEHNOLOGIJA

Eksperimentalne vaje

- MERJENJE GOSTOTE MAGNETNEGA POLJA S HALLOVIM MERILNIKOM

- MERJENJE SPREJEMNE KARAKTERISTIKE IRSPREJEMNIKA, FAKTORJA DUŠENJA PRI UMETNEM OPTIČNEM VLAKNU IN KOAKSIALNEM KABLU

- ZVOČNA MOČ PO STANDARDU ISO 3745