- Optične komunikacije splošno

SPEKTER Svetloba je elektromagnetno valovanje v mikrometrskem valovnem  področju . Vidni del spektra obsega oktavno valovno področje v razmerju valovnih dolžin 1: 2 med vijolično in rdečo svetlobo.Pripadajočo frekvenčno področje obsega pas med 400 in 800 THz .V spekter štejemo še nevidno infrardečo ( se razteza vse do milimetrskih ali submilimetrskih valov radijskega spektra ) in ultravijolično svetlobo ( razteza se do žarkov X )

- Tehnične posebnosti optičnih komunikacij

Optične komunikacije uporabljamo danes posamezna okna v bližnjem infrardečem področju , Iz praktičnih razlogov ter spričo nekaterih optimalnih lasnosti kremenovega stekla SiO2 so se uveljavili pasovi okoli valovnih dolžin  ( = 85 (m  ( = 1,3 ( m  in zlasti  ( = 155 (m.

- Planckov zakon sevanja črnega telesa

Povezuje spektralno svetlobo s temperaturo in valovno dolžino

- Raylegh – Jeansov približek Planckovega zakona

- Koherenca

- Polarizacija

- Kvantni značaj svetlobe

- Zrnati ( kvantni šum )

- Energija in gibalna količina

Svetloba ima dvojni značaj : kot val frekvence f  in valovne dolžine  ( . Kot kvant ima energijo E in gibalno količino G .

- Načelo nedoločljivosti

- Popolni notranji odboj

- Valovanje v optičnem vlaknu

V začetkih razvoja  otičnih vlaken je veljalo da slabljenje moralo biti pod 20 dB / km , z leti so dosegli teoretično mejo slabljenja v kremenovem SiO2 vlaknu – 0,2 dB / km pri (= 155 (m

- Dvoplastno in večplastno vlakno

To so svetlovodi , sestavljeni iz valjastih dielektričnih plasti nekoliko različnega lomnega količnika.Lomni količnik plasti je lahko konstanten ali spremenljiv, ga tudi najpogosteje uporabljamo.

- Standardne izmere nekaterih vlaken v milimetrih

Najpogosteje se uporabljajo mnogorodovna gradientna vlakna  50 / 125 ( 62.5 /125 , 85 / 125 , 100 / 140 ) in enorodovno stopničasto ali gradientno vlakno 9 / 125

- Lomni lik enorodovnega vlakna : - dvoplastno stopničasto – dvoplastno gradientno – dvo in večplastno stopničasto

- Borhov model atoma

- Borhov model atoma za vodikov atom

- Fotoelektrični efekt

- Kvantna števila

n -  določa povprečno oddaljenost

l -  popisuje obliko tirnice elektrona

m – predstavlja nagnjenost ravnine tirnice glede na izbrano smer

s- popisuje smer in velikost el. Spina

- Stimulirana emisija

- Laser

Laser je vir svetlobe, ki daje močan, ozek in enobarven curek koherentne svetlobe in je okrajšava za Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, pomeni torej ojačevanje svetlobe s stimulirano emisijo sevanja.

Laser je v splošnem sestavljen iz treh delov: medija, ki generira svetlobo, napajalnega sistema, s katerim poskrbimo za vzbujanje atomov, ki mu sledi sevanje, in resonatorja, ki curek natančno usmeri.