#### ŠOLSKI CENTER VELENJE
Višja strokovna šola
##### Rudarstvo in geotehnologija

###### BOGATENJE MINERALNIH SUROVIN

Vaja

###### Mletje mineralnih surovin

Izdelal: M. T.

Velenje, 16. marec 2001

VAJE

Meljemo 271g materiala granulacije od 0,05 do 2,1mm, v krogljičnem in vibracijskem mlinu. Primerjaj učinek mletja!

1. Določitev povprečne granulacije pred mletjem:

Frakcije po sejanju [mm]:	Utežnostni %	Teža (g)	Ostanek na situ / %
od 1,25 do 2,1	13,3	36.04	13,3
od 0,125 do 1,25	71,2	192,95	84,4
od 0,08 do 0,125	7,2	19,51	91,6
presevek 0,08 do 0.05	8,4	22,76	100
	100	271

Izračun teže (g):
T1=Ut X Ts= 13,3% x 271= 36,04g
T1=Ut X Ts= 71,2% x 271= 192,95g
T1=Ut X Ts= 7,2% x 271= 19,51g
T1=Ut X Ts= 8,4% x 271= 22,76g

Določitev povprečne začetne granulacije:

size 12{ {overline {D}} = { { {overline {D rSub { size 8{1} } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{1} } + {overline {D rSub { size 8{2} } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{2} } + {overline {D rSub { size 8{3} } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{3} } + {overline {D rSub { size 8{4} } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{4} } } over { ital "Fr" rSub { size 8{1} } + ital "Fr" rSub { size 8{2} } + ital "Fr" rSub { size 8{3} } + ital "Fr" rSub { size 8{4} } } } left [ ital "mm" right ]} {}

size 12{ {overline {D}} rSub { size 8{1} } = { {2,1+1,"25"} over {2} } =1,"67" ital "mm"} {} ; size 12{ {overline {D}} rSub { size 8{2} } = { {1,"25"+0,"125"} over {2} } =0,"68" ital "mm"} {}
size 12{ {overline {D}} rSub { size 8{3} } = { {0,"125"+0,"08"} over {2} } =0,"10" ital "mm"} {} ; size 12{ {overline {D}} rSub { size 8{4} } = { {0,"08"+0,"05"} over {2} } =0,"065" ital "mm"} {}

size 12{ {overline {D}} = { {1,"67"x"36","04"+0,"68"x"192","95"+0,"10"x"19","51"+0,"065"x"22","76"} over {"271"} } = { {"60","18"+"131","20"+1,"95"+1,"47"} over {"271"} } =0,"71" ital "mm"} {}

Povprečna skupna zrnatost pred mletjem je 0,71mm.

2. Mletje v krogličnem mlinu 10 minut. Po mletju spet presejemo in analiziramo:

Frakcije po sejanju (mm):	Utežni (%)	Teža (g)	Ostanek na situ / (%)
1. od 1,25 do 2,6	2,2	5,96	2,2
2. od 0,125 do 1,25	40,2	108,94	42,4
3. od 0,08 do 0,125	42,2	114,36	84,4
presevek od 0,08 do 0.05	15,4	41,73	100
	100	271

T1=Ut X Ts= 2,2% x 271= 5,96g
T2=Ut X Ts=40,2% x 271= 108,94g
T3=Ut X Ts=42,2% x 271= 114,36g
T4=Ut X Ts=15,4% x 271= 41,73g

size 12{ {overline {d rSub { size 8{k} } }} = { { {overline {d rSub { size 8{k} rSub { size 8{1} } } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{1} } + {overline {d rSub { size 8{k} rSub { size 8{2} } } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{2} } + {overline {d rSub { size 8{k} rSub { size 8{3} } } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{3} } + {overline {d rSub { size 8{k} rSub { size 8{4} } } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{4} } } over { ital "Fr" rSub { size 8{1} } + ital "Fr" rSub { size 8{2} } + ital "Fr" rSub { size 8{3} } + ital "Fr" rSub { size 8{4} } } } left [ ital "mm" right ]} {}

size 12{ {overline {d rSub { size 8{k} } }} = { {1,"67"x5,"96"+0,"68"x"108","94"+0,"10"x"114","36"+0,"065"x"41","73"} over {"271"} } = { {9,"95"+"74","07"+"11","43"+2,"71"} over {"271"} } =0,"36" ital "mm"} {}

Povprečna skupna zrnatost po mletju v krogličnem mlinu je 0,36 mm.

2. Mletje v vibracijskem mlinu 10 minut. Po mletju spet presejemo in analiziramo:

Frakcije po sejanju (mm):	Utežni (%)	Teža (g)	Ostanek na situ / (%)
od 1,25 do 2,6	3,8	10,29	3,8
od 0,125 do 1,25	61,2	165,85	65,0
od 0,08 do 0,125	22,4	60,70	87,4
presevek od 0,08 do 0.05	12,6	34,14	100
	100	271

T1=Ut X Ts= 3,8% x 271= 10,29
T2=Ut X Ts=61,2% x 271= 165,85
T3=Ut X Ts=22,4% x 271= 60,70
T4=Ut X Ts=12,6% x 271= 34,14

size 12{ {overline {d rSub { size 8{v} } }} = { { {overline {d rSub { size 8{v} rSub { size 8{1} } } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{1} } + {overline {d rSub { size 8{v} rSub { size 8{2} } } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{2} } + {overline {d rSub { size 8{v} rSub { size 8{3} } } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{3} } + {overline {d rSub { size 8{v} rSub { size 8{4} } } }} cdot ital "Fr" rSub { size 8{4} } } over { ital "Fr" rSub { size 8{1} } + ital "Fr" rSub { size 8{2} } + ital "Fr" rSub { size 8{3} } + ital "Fr" rSub { size 8{4} } } } left [ ital "mm" right ]} {}

size 12{ {overline {d rSub { size 8{v} } }} = { {1,"67"x"10","29"+0,"68"x"165","85"+0,"10"x"60","70"+0,"065"x"34","14"} over {"271"} } = { {"17","18"+"112","77"+6,"07"+2,"21"} over {"271"} } =0,"51" ital "mm"} {}

Povprečna skupna zrnatost po mletju v vibracijskem mlinu je 0,51 mm.

4. Izračun specifične površine pred mletjem:

Oid – idealna površina
MFr – skupna masa vzorca in frakcij
SMV – skupna masa vzorca
Fr – število frakcij
e – 2,7
1,795 – osnovna naravnega logaritma

size 12{O rSub { size 8{ ital "iD"} } = { { sum rSub { size 8{ ital "MFr"} } } over { {overline {D}} } } *x left [ { ital "cm" rSup { size 8{2} } } wideslash {g} right ]} {} ;	size 12{ sum rSub { size 8{ ital "MFr"} } = { {S rSub { size 8{ ital "MV"} } } over {η rSub { size 8{ ital "Fr"} } } } = { {"271"} over {4} } ="67","75"} {}

size 12{x=e { {1,"795"} over {n rSup { size 8{2} } } } } {}
odčitek iz diagrama n = 1,14
size 12{O rSub { size 8{ ital "iD"} } = { {"67","75"} over {0,"71"} } cdot 2,7 { {1,"795"} over {1,"14" rSup { size 8{2} } } } ={}} {} 357,83
Prvotna površina pred mletjem je bila 357.83cm2/g.

4.1 Izračun specifične površine po mletju v krogličnem mlinu:

odčitek iz diagrama n = 1,58
dk = 0,36

size 12{O rSub { size 8{ ital "id" rSub { size 6{k} } } } = { {"67","75"} over {0,"36"} } cdot 2,7 { {1,"795"} over {1,"58" rSup {2} } } size 12{ {}={}}} {} 365,09
Površina po mletju v krogličnem mlinu znaša 365.09cm2/g.

4.1 Izračun specifične površine po mletju v vibracijskem mlinu:

odčitek iz diagrama n = 1,26
dk = 0,51

size 12{O rSub { size 8{ ital "id" rSub { size 6{k} } } } = { {"67","75"} over {0,"51"} } cdot 2,7 { {1,"795"} over {1,"27" rSup {2} } } size 12{ {}={}}} {} 399,85
Površina po mletju v vibracijskem mlinu znaša 399,85cm2/g.
5. Določitev učinkov mlinov

Primerjamo povečanje površine na krogličnem in vibracijskem mlinu:

size 12{ΔO rSub { size 8{ ital "ID" rSub { size 6{k} } } } =O rSub { ital "ID" rSub { size 6{k} } } size 12{ - O rSub { ital "ID"} left [ size 12{ { ital "cm" rSup {2} } wideslash { size 12{g} } } right ]}} {}
size 12{ΔO rSub { size 8{ ital "ID" rSub { size 6{k} } } } ="365","09" - "357","83"=7,"26"} {}

Povečanje površine v krogličnem mlinu je 7,26 cm2.

size 12{ΔO rSub { size 8{ ital "ID" rSub { size 6{v} } } } =O rSub { ital "ID" rSub { size 6{v} } } size 12{ - O rSub { ital "ID"} left [ size 12{ { ital "cm" rSup {2} } wideslash { size 12{g} } } right ]}} {}
size 12{ΔO rSub { size 8{ ital "ID" rSub { size 6{v} } } } ="399","85" - "357","83"="42","02"} {}
Povečanje površine v vibracijskem mlinu je 42,02 cm2.

6. Zaključek – ugotovitve

Na osnovi izračuna sem ugotovil, da ima boljši učinek vibracijski mlin, saj ima boljši prirastek idealne površine.