# VPD Elektro

# Kdaj moramo upoštevati zahteve Pravilnika o VPD pred nevarnostjo električnega toka?

## Pri delu na elektroenergetskih napravah, opremi in instalacijah ter pri njihovi uporabi

# Kaj obsega III. nevarnostno območje za napetosti nad 1 kV?

## To je območje okoli delov pod napetostjo, kjer je razdalja od teh delov manjša od varnostne

## razdalje

# Katere vrste dela (kategorije) na elektroenergetskih napravah definira Pravilnik o VPD pred nevarnostjo električnega toka?

## Delo v breznapetostnem stanju,

## delo v bližini naprav pod napetostjo ter

## delo pod napetostjo

# Ali so dela na VN napravah dovoljena tudi pod napetostjo?

## Le izjemoma

# Ali so dovoljena dela na NN napravah pod napetostjo?

## Kadar tok KS ni večji od 3mA oz. 12mA in energija na mestu dela ni večja od 350mJ

## če napetost na mestu dela ni večja od 25V oz. 60V v normalnih razmerah, pri vlažnih razmerah nižje napetosti

## od 25-50V uporaba zaščitnega orodja in varovalne opreme

## če preprečimo večjo škodo

# Kako morajo biti opremljena preizkuševališča?

## izklop v sili

## ograje

## viden izklop

## svetlobna signalizacija prisotne napetosti

## vstop le osebe, ki preizkušajo

# Minimalna višina za vode na prostem, če so pod njimi prehodi za vozila?

## 6m,  (za pešce 3,5m,  nad delovnimi mesti 2,5m)

# Naštej 5 varstvenih pravil za delo na VN napravah v točnem zaporedju!

## izklop in vidna ločitev naprave pod napetostjo z vseh strani

## preprečiti ponovni vklop

## ugotoviti breznapetostno stanje

## izvršiti ozemljitev in KS povezavo

## ograditi mesto dela od delov pod napetostjo

# Ali lahko vnašamo ločilne in varnostne transformatorje v notranjost dobro vodljivih prostorov

## NE

# Kdaj se mora izdati dovoljenje za delo na VN napravah?

## Kadar gre za dela v breznapetostnem stanju v III. nevarnostnem območju in za dela v bližini delov pod napetostjo

# Pri kateri hitrosti vetra niso dovoljena dela na prostem

## >60 km/h

# Katera dela lahko opravljajo elektrotehnično poučeni delavci?

## menjava uvojnih varovalk do 63A pod napetostjo in

## menjava žarnic do 1000W 250V pod napetostjo

# Kateri so dokumenti za delo na VN napravah?

## delovni program

## delovni nalog

## dovoljenje za delo

## obvestilo o prenehanju del in

## depeša

# Kolikšna je minimalna varnostna razdalja za delo na NN napravah, kadar delo opravljajo elektro osebe v bližini delov pod napetostjo?

## 400 mm

# Kako poteka priprava meritev!

## merilno vezje sestavimo na osnovi v naprej izdelane vezalne sheme v breznapetostnem stanju

## vezje se sestavlja od preizkušanca proti viru energije

## ob sestavi vezja so naprave izklopljene

## vklop napetosti do ˝, nato postopoma do končne vrednosti

## po končanju v obratnem vrstnem redu

# Izvedba zaščit za agregate!

## dalj časa: TN sistem z diferenčnim tokovnim stikalom

## kratek čas: IT sistem, porabniki razreda II ali z električno ločitvijo)

# Kako morajo biti izvedeni 1 fazni podaljški?

## 3 žilno

# Kakšni morajo biti priključni kabli ročnega orodja ?

## Vodniki izolirani z gumo

# Kdaj izvajamo preglede in preizkuse elektroenergetskih postrojev, naprav, instalacij in sredstev za delo?

## pred zagonom

## po spremembi ali vzdrževanju

## periodično

# Na osnovi česa določimo roke preizkusov elektro naprav in instalacij?

## navodil proizvajalca

## predpisih

## na osnovi projekta

# Maksimalno koliko napak lahko ugotovimo pri pregledih naprav, da rok pregledov še ustreza?

## 3 – 4 % napak

# Ali lahko opravljamo delo pod napetostjo na NN napravah, če so instalacije v eksplozijsko ali požarno ogroženih prostorih

## NE

# POŽARNA VARNOST

# Kdaj je potrebno organizirati požarno stražo?

## kadar pretakamo nad 5m3 lahko vnetljivih tekočin

## kadar opravljamo delo varjenja, ali podobnih postopkov v prostorih in času, ki je nevaren za Ex ali požar

## prireditelj javnega shoda, kje je nevarnost požara

## lokalna skupnost ali posameznik ob povečani nevarnosti požara v naravnem okolju)

# Kaj si mora pridobiti uporabnik pred pričetkom eksploatacije objekta, v katerem je vgrajen sistem aktivne požarne zaščite?

## Potrdilo o brezhibnem delovanju sistema

# Kateri 3 pogoji morajo biti prisotni, da pride do gorenja?

## gorljiva snov

## kisik in

## vir vžiga

# Do katere napetosti lahko gasimo z aparati CO2 ali aparati na prah?

## 1000 V

# Kaj je dolžnost tistega, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost požara?

## nevarnost odstrani oziroma požar pogasi, če to lahko stori brez nevarnosti zase in  za druge, sicer obvešča

# TRANSPORT

# Kolikšna mora biti osvetljenost nakladalnih površin?

## 80 lx

# Kolikšna mora biti osvetljenost križišč na notranjih transportnih poteh?

## 50 lx

# Koliko mora znašati širina transportnih poti?

## Najmanj 1,8m ali pa za 0,8m širše od bremena, ki se prevaža

# Kolikšna je dovoljena hitrost vožnje?

## -  znotraj delavnic  5 km/h

## -  po zunanjih prostorih  10 km/h

# Naštej prednosti jeklenih vrvi  pred verigami!

## So lažje, večja nosilnost, boljše navijanje, večje hitrosti, lažje prenašajo sunke, hitreje ugotovimo napake

# Označba transportnih poti!

## Svetla barva, širina označb 5 cm ali vsajeni klini

# Od česa vse je odvisna dovoljena obremenitev delavcev pri ročnem prenosu materiala?

## faktorja opravil v delovnem dnevu

## faktorja mase bremena

## faktorja položaja telesa

## razmer na delovišču

## temperature v delovnem okolju

# Od česa je odvisna nosilnost večstremenskih vrvi (verig)?

## Od kota med kraki verig

# Katere elektro naprave so zahtevane na vozilih na lasten pogon in so za njih podane zahteve?

## svetlobne naprave primerne delu

## akumulatorji – montaža, razlitje elektrolita,    možnost odklop

## zvočne signalne naprave

## svetlobni signalni sistemi

# GRADITEV OBJEKTOV

# Katere vrste objektov poznaš?

## Zahtevne objekte

## Manj zahtevne objekte

## Enostavne objekte

# Katere objekte lahko postavljamo na osnovi lokacijske informacije?

## Enostavne objekte, ki niso namenjeni prebivanju,, ki nimajo vpliva na okolico, se ne potrebuje statično tehničnega preverjanja: to so pomožni objekti, začasni objekti, vadbeni objekti (za vadbo na prostem), spominska obeležja in urbana oprema.

# Kakšen je pogoj za postavitev enostavnega objekta?

## Da si investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z  izvedbenim prostorskim aktom,, in če je njegova velikost, način gradnje  in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s predpisi

# Kdo vse so udeleženci pri graditvi objektov?

## Investitor, Projektant, Izvajalci del, Nadzornik, Revident

# Kdaj se lahko začne zgrajeni objekt uporabljati?

## Ko je zanj izdano uporabno dovoljenje

# Kdaj mora izvajalsko podjetje sporočiti inšpekciji dan, ko bo začelo z gradnjo?

## 15 dni pred pričetkom del

# Kdaj lahko posameznik ali društvo sam gradi objekt?

## Kadar  koristna površina objekta ne presega 250 m2 in je zagotovljeno strokovno nadzorstvo nad gradnjo, za gasilce in planinske domove pa koristna površina ne presega 350 m2.

# Kdo je dolžan voditi dnevnih o izvajanju del?

## Izvajalec del

# Kaj je dolžnost osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo nad gradnjo?

## Da investitorja obvešča o vseh pomanjkljivostih, ki jih ugotovi med gradnjo

# Katere vrste projektov poznaš?

## Idejno zasnovo

## Idejni projekt

## Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

## projekt za razpis

## projekt za izvedbo (PZI)

# Katero projektno dokumentacijo predložimo na tehničnem pregledu?

## Projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem

## Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta

# Kdaj se  lahko začne z gradnjo?

## Ko je izdano gradbeno  dovoljenje

# Kaj mora zagotoviti investitor?

## Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

# DELOVNO OKOLJE

# S katerimi prvinami opišemo ekološke razmere v delovnem okolju?

## toplotnimi razmerami

## hrup

## ultrazvok

## vibracije

## osvetljenost,

## EMP

## Ionizirajoča sevanja

## koncentracije prahov in plinov

## biološke škodljivosti

# Kateri so fizikalni parametri, ki določajo toplotne razmere v delovnem prostoru?

## temperatura zraka

## temperatura sevanja

## relativna vlažnost in

## hitrost gibanja zraka

Kaj je potrebno zagotoviti delavcem, ki delajo na mrazu?

## suho obutev in obleko ter prostor za ogrevanje

# Kaj je potrebno zagotoviti v delovnih prostorih, kjer  je temperatura zraka >28°C?

## relativno vlažnost < 55%

# S katerimi veličinami definiramo hrup?

## frekvenco in amplitudo

# Kateri so tehnični ukrepi za zmanjšanje hrupa ?

## zamenjava hrupnih strojev z manj hrupnimi

## izolacija vira hrupa

## namestitev zaslonov

## oblaganje sten

## uvajanje avtomatike

# Koliko mora biti nivo zvočne signalizacije višji od ostalega hrupa v prostoru?

## 10 dB(A)

# Kaj je to ultrazvok?

## Zvočno valovanje frekvenc 20 – 500 kHz

# Kje nastaja ultrazvok?

## V nekaterih proizvodnih procesih –   čiščenje, vrtanje, raziskave, defektoskopija

## Kot nezaželen (čiščenje, varjenje – šobe)

# Kaj  je potrebno zagotoviti delavcem, ki opravljajo delo v mrazu s stroji,  ki povzročajo vibracije?

## Da se pred delom ogrejejo

# Kako preprečimo vibracije?

## Z uravnoteženjem vrtečih delov

## dušenjem prenosa vibracij na temelj

## zaščitnimi sredstvi

# Kolikšna je minimalna osvetljenost na stalnih delovnih mestih

## 200 lx

# V koliko skupin delimo laserje?

## V 5 skupin: 1, 2, 3A, 3B, 4

# Kolikšno je maksimalno razmerje osvetljenosti  med  povprečno in minimalno osvetljenim  prostorom

## 3:1

# Od česa je odvisna škodljivost prahu?

## Koncentracije

## velikosti in oblike delcev

## trajanja izpostavljenosti

## kemične sestave

## teže dela

# Kje je meja med finim in grobim prahom?

## Premer delcev 0,5 mikrometra

# Kdaj ni dovoljeno vračanje filtriranega zraka v delovno okolje?

## Kadar gre za strupene ali kancerogene vrste  prahov

# Kdaj govorimo o termičnih učinkih delovanja EMS?

## Kadar je dvig  temperature v tkivih >1st.Celzija  ali

## kadar je stopnja specifične absorbcije SAR nad 1W/kg

# Kaj  je enota za aktivnost ionizirajočega sevanja

# Kaj je enota za absorbirano dozo IO sevanja

## aktivnost ion. sevanja  (Becqurel  Bq)

## absorbirano dozo io.sevanja    (Gray  Gy)

# ZAŠČITNA SREDSTVA

# Kdaj lahko uporabljamo filterske aparate za varovanje dihalnih organov?

## Kadar je v zraku vsaj 16 vol % kisika in stopnja onesnaženosti ni večja kot 1 vol %.

# V koliko kategorij so razporejena osebna varovalna sredstva in katere?

## V 3 kategorije: I, II in III

# Kakšnim namenom so namenjena osebna varovalna sredstva kategorije III?

## Za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi

# Katere so dolžnosti delodajalca glede zaščitnih sredstev?

## Da na osnovi ocene tveganja določi točno določen tip zaščitnega sredstva

## Da zaščitna sredstva priskrbi za delavca brezplačno

## Da delavce pouči o pravilni uporabi, vzdrževanju in to znanje preveri

## Da določi rok uporabe

## Da kontrolira uporabo

# VARSTVO OKOLJA

# Kaj je potrebno pred posegi v okolje?

## Presoja vplivov na okolje

# Katere vrednosti emisij snovi (v tla, vodo in zrak) morajo biti določene?

## Mejne vrednosti,, Opozorilne vrednosti, Kritične vrednosti

# Kaj je potrebno zagotoviti ob uvajanju tehnologij, ki posegajo v okolje?

## Obratovalni monitoring

# Katera področja varstva okolja so v pristojnosti lokalne skupnosti?

## Oskrba z vodo, Urejanje parkov, zelenic, Odvoz smeti, odlagališča, Dimnikarska služba, Komunalne odplake