VSŠ Velenje

Računalniške komponente in

periferne naprave (RKP)

dr. Matej Gomboši

Andrej Obu

enota M. Sobota

Vsebina:

• Zgradba osebnega računalnika

• Vodila

• Periferne naprave

• Pomnilniki

• Naprave za shranjevanje podatkov

• Osnovna plošča

• Centralna procesna enota

Viri:

• Borut Žalik:  Računalniške periferne naprave

• Dušan Kodek:  Arhitektura računalniških sistemov

• Dušan Kodek:  Mikroprocesorski sistemi

• Scott Mueller:  Upgrading and repairing PCS

• Scott Mueller:  Upgrading and repairing laptops

• Barbara and Robert Thompson:

PC Hardware in a Nutshell

• Internet

Zgodovinski razvoj:

- Abacus (Babilonci 3000 p.n.š.)

- Kalkulator (Pascale 1642)

- Računalnik: Babbage (1820) diferenčni in analitični stroj

- Binarni sistem (Bool 1847)

- Von Neumann (1945) zasnova modernega računalnika

- ENIAC (1946) prvi elektronski rač.

- Tranzistor (1947) Bellovi laboratoriji

- Integrirano vezje (1958) Texas Instruments

- SSI (100), MSI (1.000)

- Mikroprocesor (1971), Intel 4004, LSI (10.000)

- VLSI (100.000) 1980

- IBM PC (1981)

- ULSI (1.000.000) 1984

- Intel 486 (1989)

- Intel Pentium, AMD 486 (1993)

Ohišja in napajalniki

• Zagotavljajo kompaktnost

in varujejo komponente

pred mehanskimi

poškodbami

• Skrbijo za kakovostno in

zanesljivo napajanje

Karakteristike ohišja:

Obliko določa osnovna plošča in namen uporabe. Od

oblike je odvisno število perifernih enot, ki jih lahko

dodamo. Zagotavljati mora ustrezno hlajenje komponent.

• Velikosti:

AT, baby AT, LPX

Tower, midi tower, mini tower

ATX, mini ATX, mikro ATX, small Form Factor

Napajalniki

Osnovna funkcija je pretvarjanje visoke izmenične

napetosti v nizko enosmerno ter stabilizacija le-te ter

hlajenje komponent. Ščititi morajo računalnik pred

poškodbami.

Zagotavljati morajo naslednje napetosti oz. signale:

+5 V, +12 V, + 3.3 V, -5 V, -12 V, power good

Obliko napajalnika v največji meri določa ohišje.

AT oblika napajalnika ATX oblika napajalnika

Napajalni konektorji

Dodatni konektorji za ATX 2

AT

ATX

Potrebno zaradi

povečane porabe

CPE

Dvodelni konektor

Enodelni dvoredni

za napajanje

konektor za

osnovne plošče

napajanje

osnovne plošče

Napajanje osnovne plošče

Napajanje perifernih enot

Diski, CD, DVD –

enote

Gibki diski

Kadar potrebujemo večje število napajalnih konektorjev si

pomagamo z razdelilniki

http://www.tomshardware.com/howto/20041223/index.html

Prikaz tokovne obremenljivosti glede na moč napajalnika in napetost

Podatki za napajalnik:

- MTBF, vhodna napetost, čas zadržanja, prenapetost, maksimalna

obremenitev, minimalna obremenitev, regulacija bremena, regulacija

odjema, izkoristek

Upravljanje porabe (APM, ACPI)

Uvedeno l. 1992 zaradi zmanjšanja porabe energije in varovanja okolja. APM mora biti podprt na aparaturnem in programskem nivoju.

Načini:

- Full On – sistem aktiven

- APM omogočen (neaktivne naprave izklopljene)

- APM stanje pripravljenosti (naprave v stanju pripravljenosti, program v pomnilniku, CPE ustavljen)

- APM suspend – napajanje naprav izklopljeno, program shranjen na disk, CPE ustavljen

- Izklop – sistem neaktiven

Izboljšana varianta ACPI (1996, zadnja verzija 3.0a 2005)

- BIOS več ne kontrolira porabe energije ampak OS

- enostavneje implementirati v OS, kot v vsak BIOS

- večji pregled OS nad porabo

- več prostora za naprednejše funkcije

- nadomešča tudi PNPBIOS (»Plug and Pray«)

http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface

http://www.anandtech.com/guides/viewfaq.html?i=116

Testiranje napajalnikov

- AT napajalnik enostavno. Določeni modeli potrebujejo

breme (npr. disk, osnovno ploščo)

-ATX –načeloma samo skupaj z osnovno ploščo. Samo

priklop napajanja ni dovolj.

Težave?

- Nenaden izklop (pregretje komponent - CPE, preobremenitev,  uničenje napajalnika, kratek stik zaradi odpovedi katere od komponent)

-Zaščita pred kratkim stikom

Brezprekinitveni napajalniki (UPS)

- Zagotavljajo varno zaustavitev sistema v primeru anomalij

napajanja, ki lahko privedejo do napačnega delovanja sistema ter

poškodbe podatkov.

- Niso namenjeni dolgotrajnemu napajanju v primeru izpada

napajanja! V tem primeru je potrebno uporabiti generator.

Možni vzroki:

- Napovedani in nenapovedani izpad

- Padec napetosti

- Prenapetost

- Napetostni udar

Principi delovanja UPS

Enostaven, primeren za manj zahtevne naprave

Vklopi baterijo (ta se ves čas napaja) ob težavi z omrežno napetostjo

Preklop v 5 ms ali manj

Standby

Polnilec, inverter, preklopno stikalo nadomesti AC/DC inverter/konverter. Samodejno in hitreje izravnava manjša nihanja omrežne napetosti

Line Interactive

Konstantno polni baterijo in pretvarja njeno enosmerno napetost v izmenično napetost za računalnik. Ni prekinitve napajanja ob izpadu elektrike. Tudi ni nihanj napetosti. Slabost gretje.

On Line

http://www.pcguide.com/ref/power/ext/ups/

Tehnični podatki UPS

- Avtonomija (minute)

- Moč bremena (W, VA, faktor moči)

- Oblika izhodne napetosti (trapez, sinus)

- Vhodna napetost (V, Hz)

- Daljinsko upravljanje (nadzor, samodejna zaustavitev)

Osnovna plošča in vodila

Povezuje ključne komponente računalnika

Glede na obliko jih delimo na:

Stare: baby, full size

Nove: NLX,  ATX, mikro ATX, flex ATX, BTX

http://www.karbosguide.com/books/pcarchitecture/chapter04.htm

http://users.pandora.be/educypedia/computer/computeropening.htm

Pregled oblik starejših osnovnih plošč

IBM 5150 (1982)

baby AT (do 1997)

dim. 8.5x13

http://www.pctechguide.com/01mboards_Evolution.htm

Pregled oblik novejših osnovnih plošč (ATX Intel 1995)

Izboljšave:

- integrirani I/O konektorji

- integriran miškin PS/2 konektor

- manjše prekrivanje z diski (rot. 90¨)

- procesor in pomnilnik sta bliže napajalnika, več prostora za kartice

- enodelni 20 pinski konektor, namesto dvodelnega 6 pinskega

- programski vklop/izklop

- 3.3 V izhod iz napajalnika

- ventilator piha v ohišje in iztiska zrak

Pregled oblik novejših osnovnih plošč (mikroATX Intel)

Za manj zahtevne sisteme, omejena možnost dodajanja komponent.

Max. velikost 9.6 x 9.6

Z dodatno razširitveno kartico možno tudi dodajanje komponent.

Razvit manjši SFX napajalnik

1999 Intel ponudi varianto FlexATX: še manjša 9 x 7.5

microATX                            FlexATX

BTX Intel 2004 (Balanced Technology Extended)

- Evolucija ATX oblike

- več velikostnih variant (najnovejša nano)

- boljše hlajenje komponent zaradi izboljšane postavitve (termalni modul I, II)

- le dva ventilatorja, smer zraka od spredaj nazaj

- tišje delovanje

10.4 x 10.5            12.8 x 10.5               8.0 x 10.5

Osnovne plošče (‘backplane’ izvedba)

Uporablja se predvsem v industrijskih sistemih.

Ločimo pasivno (‘backplane’ samo povezuje module) in aktivno izvedbo

(‘backplane’ vsebuje vse elemente razen procesorja in pripadajoče

logike).

Glavna procesna enota

- kalkulacija in premik podatkov

- CISC (Intel, AMD), RISC (Motorola PowerPC) tehnologije

Značilnosti:

- Frekvenca (MHz)

- pasovna širina

- predpomnilnik

- napetost delovanja

- število tranzistorjev

- nabor ukazov

Komunikacija preko nožic (pins) v podnožju

Več generacij razvoja procesorjev

http://www.pctechguide.com/02Processors.htm

Procesorji

Procesorji Intel

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_microprocessors  http://www.cpu-collection.de/

http://www.tomshardware.com/2006/08/21/cpu_charts_summer_2006/

http://www.tomshardware.com/2007/07/16/cpu_charts_2007/

| Gen. | CPU | Leto | Frekvenca (Mhz) | Št. tranzistorjev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8088 | 1979 | 4.77- 8 | 29,000 |
| 2 | 80286 | 1982 | 6-12.5 | 134,000 |
| 3 | 80386 | 1985 | 16-33 | 275,000 |
| 4 | 80486 | 1989 | 25-100 | 1,200,000 |
| 5 | Pentium Pentium MMX | 1993 1997 | 60-200 166-300 | 3,100,000 4,500,000 |
| 6 | Pentium Pro Pentium II Pentium III | 1995 1997 1999 | 150-200 233-450 450-1200 | 5,500,000 7,500,000 28,000,000 |
| 7 | Pentium 4 | 2000 2002 2003 | 1400-2200 2200-2800 2600-3200 | 42,000,000 55,000,000 55,000,000 |
| 8 | “Prescott“ | 2004 | 2800-3600 | 125,000,000 |
| … | Pentium D, Pentium Core 2 (2 in več-jedrni) | 2005 | 2800-3600… | 376.000.000… |

Procesorji AMD

| Generacija | CPU | Leto | Št. tranzistorjev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8088 | 1979 | 29.000 |
| 2 | 80286 | 1982 | 134.000 |
| 3 | 386DX40 | 1991 | 275.000 |
| 4 | 486DX, DX2, DX4 | 1993 | 1.000.000 |
| 5 | AMD K5 | 1996 | 4,300,000 |
| 6 | AMD K6 AMD K6-2 AMD K6-3 | 1997 1998 1999 | 8,800,000 9,300,000 9.300.000 |
| 7 | AMD original Athlon AMD Athlon Thunderbird Athlon XP | 1999 2000 2001 | 22,000,000 37,000,000 37.500.000 |
| 8 | Athlon 64 X2 (dvojedrni) | 2003 2005 | 105.900.000 235.000.000… |

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_microprocessors

http://www.tomshardware.com/2006/08/21/cpu_charts_summer_2006/

http://www.tomshardware.com/2007/07/16/cpu_charts_2007/

http://www.cpu-collection.de/

Elementi osnovne plošče

• podnožje za procesor

• vezni čipi (North/South Bridge)

• super I/O čip

• ROM BIOS (Flash ROM/firmware)

• SIMM/DIMM/RIMM (RAM pomnilniški) podnožja

• ISA/VLB/PCI/AGP/PCI-X razširitvene reže

• CPE napetostni regulator

• baterija

• lahko je še: LAN vmesnik, avdio vmesnik, SCSI vmesnik, grafika,

Podnožja za procesorje

Oznaka Št. prik.   Oblika Napetost Procesor

Vezni čipi (‘Chipset’)

Danes obstajata dve skupini veznih čipov: Vezni čipi za procesorje Intel in AMD.

Proizvajalci: Intel, Amd, SIS, Nvidia, VIA, Ali, ATI

Vezne čipe delimo glede na arhitekturo:

North/South bridge arhitektura ter Hub arhitektura.

Prvi PC-ji so bili narejeni iz ‘diskretnih’ elementov.

Prvi ‘chipset’ je bil izdelan 1986 (Chip and Technologies).

Z njihovo pomočjo so PC-ji postali cenejši, zmogljivejši, kompaktnejši, bolj združljivi.

Šele z njihovo uvedbo, so lahko PC-ji postali hitrejši.

Ta način so kasneje prevzeli vsi vodilni proizvajalci.

Skupina mikrokrmilnikov za upravljanje toka podatkov med:

CPE, RAM, predpomnilnik, sistemska vodila, periferija

Lastnosti vezane na komponente

Intelovi vezni čipi

Arhitektura ‘North/South Bridge’.

Triton 1995 (Pentium, PCI, USB, SDRAM, MMX)

http://www.pctechguide.com/27chipsets.htm

http://www.intel.com/products/chipsets/index.htm

i440BX 1998 (Pentium 2, 100Mhz FSB in SDRAM, AGP 2x, ACPI)

Intelovi vezni čipi

Arhitektura Hub

i850 2001 (Pentium 4, 400Mhz FSB, dual RDRAM, ATA 100)

i955X Express 2005 (dvojedrni Pentium, 8 Gb, PCI-X 16x, 1066 Mhz FSB, DDR2, SATA)

i965 Express 2006 (Intel Core 2, Intel Viiv, nov MCH)

i810 Whitney 1999 (Celeron, osnova BX, int. grafika, Interlink, AC97, brez ISA, 512 Mb)

http://www.pctechguide.com/27chipsets.htm

http://www.intel.com/products/chipsets/index.htm

i820 1999 (Pentium 3, 133Mhz FSB, AGP 4x, ATA66, 1 Gb)

AMD vezni čipi

Kompaktna izvedba

Arhitektura ‘North/South Bridge’

http://www.xbitlabs.com/articles/chipsets/display/socketa-chipsets.html

http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/

AMD vezni čipi (novejši)

http://techreport.com/reviews/2005q2/a64-chipsets/index.x?pg=1 http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/ http://www.nvidia.com/page/mobo.html 			http://www.ati.com/buy/promotions/radeonxpressmobo/index.html

Priključki na osnovni plošči

Na osnovni plošči so nameščeni priključki za povezavo na ostale

periferne enote. Dejanska funkcija in razporeditev je odvisna od

proizvajalca osnovne plošče

http://www.tomshardware.com/2005/09/22/bios_for_beginners/       http://www.tomshardware.com/2006/01/04/bios_from_a_to_z/

Vrste sistemskih vodil, funkcije in značilnosti

Vodila predstavljajo osrednji in izredno pomemben del vsakega

računalnika. Vodilo (bus) je pot, po kateri potujejo podatki. V PC-ju

srečamo celo paleto različnih vodil, od katerih so najpomembnejša

naslednja:

- procesorsko (FSB – Front Side Bus, 64 bitno, najhitrejše)

- ISA – prejšnji periferni vmesnik

- EISA, VL-BUS – nadgradnja ISA vmesnika

- PCI – 32 ali 64 bitno za povezavo hitrih perifernih enot

- AGP – posebno 32 bitno za povezavo grafičnega vmesnika

- PCI-X – novejši grafični vmesnik

Lastnosti:

- širina (biti)

- frekvenca (MHz, število podatkov na cikel)

- hitrost (Mbps) = širina x frekvenca

Hierarhija:

- CPE-predpomnilnik, vezni čipi

- CPE-pomnilnik

- I/O vmesniki

Pregled vodil

Oznaka                Širina (biti)      hitrost vodila (MHz)      št. pod.ciklov na takt   prepustnost (MB/sek)

Oznaka                      Širina (biti)      hitrost vodila (MHz)      št. pod.ciklov na takt   prepustnost (MB/sek)

Oznaka                      Širina (biti)      hitrost vodila (MHz)      št. pod.ciklov na takt   prepustnost (MB/sek)

Procesorsko vodilo - FSB

Povezuje CPE s pomnilnikom in North Bridge vezjem ali HUB-om ter L2 predpomnilnikom.

Primer za CPE Intel

Vhodno/izhodno vodilo

V/I vodila so doživela največji razvoj. Glavni razlogi:

- hitri CPE

- povečane programske zahteve

- povečane multimedijske zahteve

- hitrejše V/I naprave

Klasična zasnova povezav (vodil) v PC-ju

IMB PC/AT 286

ISA – 8 in 16 bitno, 8 Mhz (1982)

Mikrokanal – MCA – 32 bit (1987)

EISA – 32 bitno, 8.33 Mhz (1988) nazaj komp.

http://www.pctechguide.com/26interfaces_Bus_terminology.htm

Lokalna vodila

Klasična V/I vodila so imela eno samo slabost – bila so počasna.

Zaradi tega so prešli na sistem lokalnih vodil, ki omogočajo bistveno večje hitrosti.

Začetek l. 1987 - nestandardne rešitve lokalnih vodil.

Predstavniki so:

• VL (VESA) 1992

• PCI

• AGP

VL vodilo

dostop do pomnilnika s hitrostjo CPE

preveč naprav obremeni procesor

težave s hitrostmi nad 33 Mhz

PCI vodilo (Intel 1992)

Primerjava razširitvenih kartic in rež

Ločeno vodilo neodvisno od CPE za razliko od VL.

Spec. 1.0 (33 Mhz)

Spec. 2.0 1993 – PnP

Spec. 2.1 (66 Mhz) 266 MBps

1999 64 bit – 524 MBps

AGP vodilo

Zaradi vedno večjih grafičnih zahtev, ga je uvedel Intel l. 96. Čeprav je vodilo podobno PCI vodilu, pa praktični nima veliko skupnega. AGP vodilo je vodilo tipa točka-točka. Nanj je možno priključiti samo en vmesnik.

Grafični vmesnik lahko preko AGP vodila s polno hitrostjo (FSB) direktno dostopa do glavnega pomnilnika.

Načini AGP 1x, 2x, 4x (AGP 2.0 1999), 8x, 16x (4 GB/s)

Višje hitrosti so zahtevale hitrejše pomnilnike (vsaj 133 Mhz)

AGP (45 W), AGP pro (100W)

PCI Express (PCI- SIG 2004)

- serijsko point-to-point vodilo (manjši konektorji in kartice)

- 2.5 Ghz

- 1 – 32 vodnikov (vsaka ima 2 liniji – send/receive)

- 250 MB/s (x1) paket 10 bitov (2 za sinhronizacijo)

- max. 8GB/s/smer oz. 16GB/s (32x)

- več moči (do 75 W)

Delovanje v slojih

- Fizični nivo (physical layer) pretok podatkov skozi fizične kanale

- Podatkovni nivo (Data link layer) servisne storitve, kot je javljanje

napak in kontrola prenosa podatkov.

- Transakcijski nivo (Transaction layer) učinkovita izmenjava

podatkov s tem, ko podatkovnim paketom doda informacije o načinu

prenosa, servisnem razredu in popravi napak.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pci_express

# Text boxes

ATX12V 2.0

SATA konektor

Full AT

dim. 12x12

http://users.erols.com/chare/sockets.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_socket

Intel socket T – LGA775

AMD socket 939

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/bozic/PC_history/index1.html