# Osnovni ukazi sistema LINUX in pomembne nastavitvene datoteke

Delo z imeniki in datotekami

LS - izpiše vsebino imenika 
ls [opcije] imenik 
opcije: 
-a ali --all izpiše vse datoteke in imenike tudi skrite 
--color izpiše datoteke in imenike v različnih barvah 

CD - spremeni delovni imenik 
cd imenik 

PWD - izpiše trenutni imenik 
pwd 

CP - kopiranje datotek in imenikov 
cp [opcije] izvor cilj 
opcije: 
-r prekopira tudi imenike 
-f ali --force prepiše obstoječe cilje, brez opozorila 
-i ali --interactive vpraša preden prepiše obstoječe datoteke 
-v izpiše dodatne informacije med postopkom 

MV - premakne ali preimenuje datoteke 
mv [opcije] izvor cilj 
opcije: 
-r premakne tudi imenike 
-f ali --force prepiše obstoječe cilje, brez opozorila 
-i ali --interactive vpraša preden prepiše obstoječe datoteke 
-v izpiše dodatne informacije med postopkom 

RM - izbriše datoteke ali imenike 
rm [opcije] datoteka 
opcije: 
-r izbriše tudi imenike 
-f ali --force izbriše datoteke ali imenike, brez opozorila 
-i ali --interactive vpraša preden odstrani datoteke ali imenik 
-v izpiše dodatne informacije med postopkom 

MKDIR - naredi imenik 
mkdir imenik 

RMDIR - izbriše prazen imenik 
rmdir imenik 

WHEREIS - poišče mesto, kjer se nahaja določen ukaz, dokumentacija in izvorna koda 
whereis [opcije] datoteka 
opcije: 
-b poišče le izvršne datoteke 
-m poišče le dokumentacijo 
-s poišče le izvorno kodo 
-u poišče nenavadne vnose 

WHICH - prikaže polno pot ukaza 
which ime_programa 

DD - konvertira in kopira datoteko 
dd medij datoteka 

FILE - ugotovi vrsto datoteke 
file [opcije] datoteka 
opcije: 
-z pogleda v kompresirane datoteke 
-b ne izpiše imena datotek, le njihovo vrsto 

FIND - išče datoteke v imenikih in podimenikih 
find pot [izraz] 
izraz: 
-name podamo ime datoteke 

SORT - uredi vrstice v tekstovnih datotekah 
sort [opcije] datoteka 
opcije: 
-o datoteka navedemo izhodno datoteko 

MTOOLS - orodja za dostop do disket za DOS 
mtools 

DF - izpiše stanje o uporabi diskov 
df 

DU - oceni porabljeno mesto na disku 
du [opcije] datoteka 
opcije: 
-c prikaže vsoto 
-h pretvori v drugi format 
-k prikaže v kilobytes 
-m prikaže v megabytes 

FREE - prikaže količino proste in porabljenega spomina v sistemu 
free 


Zaustavitev sistema

SHUTDOWN - pripravi računalnik na izklop 
shutdown [opcije] čas [sporočilo] 
opcije: 
-h ustavi sistem 
-n hitro ustavi sistem 
-r ponovno zaženi sistem 
-f hitro ponovno zaženi sistem 
-c prekliči ustavitev sitema 
čas: 
podamo čas ali napišemo now za takoj 
sporočilo: 
sporočilo, ki je poslano vsem uporabnikom pred izklopom 

HALT - pripravi računalnik na izklop 
halt 

REBOOT - pripravi računalnik na ponovni zagon 
reboot 

POWEROFF - pripravi računalnik na izklop 
poweroff 


Izpis vsebine datoteke

CAT - spne datoteke in izpiše vsebino 
cat datoteka 

MORE - izpiše vsebino datoteke po straneh 
more datoteka 

LESS - izpiše vsebino datoteke po kateri se lahko sprehajamo naprej in nazaj 
less datoteka 

GREP - izpiše vrstice, ki se ujemajo vzorcu 
grep [opcije] datoteka 
opcije: 
-e vzorec podamo željeni vzorec 

HEAD - izpiše začetek datoteke 
head datoteka 

TAIL - izpiše konec datoteke 
tail datoteka 

DIFF - poišče razlike med dvema vrsticama 
diff [opcije] datoteka1 datoteka2 
opcije: 
-i ne razlikuje velikih in malih črk 

ECHO - prikaže besedilo 
echo [opcije] niz 
opcije: 
-n ne izpiše odmeva v novo vrsto 

UNIQ - izbriše iste vrstice iz urejene datoteke 
uniq [opcije] datoteka1 [datoteka2] 
opcije: 
-u ali --unique izpiše le iste vrstice 
-d ali --repeated izpiše le podvojene vrstice 
-c ali --count izpiše kolikokrat je izpisana vrstica 
datoteka2: 
izhodna datoteka 

ZCAT - izpiše vsebino kompresirane datoteke 
zcat datoteka 


Delo s procesi

PS - izpiše statuse procesov 
ps [opcije] 
opcije: 
-a izpiše vse procese 
-r izpiše delujoče procese 

KILL - konča proces 
kill [opcije] pid 
opcije: 
-s signal določimo signal za proces, signal 9 konča progam 
pid: 
številka procesa 

KILLALL - konča proces po imenu 
killall [signal] ime_procesa 

RENICE - spremeni prioriteto tekočega procesa 
renice prioriteta [-p pid] [-u uporabnik] 
prioriteta: 
navedemo številko za koliko hočemo povečati oziroma zmanjšati prioriteto procesa 

TOP - prikaže procese po uporabi procesorja 
top [opcije] 
opcije: 
-d čas določimo interval osveževanja 

DMESG - izpiše ali spreminja nastavitve jedra(kernel-a) 
dmesg 

UPTIME - izpiše kako dolgo je sistem vključen 
uptime 

UNAME - izpiše informacije o sistemu 
uname [opcije] 
-a izpiše vse informacije 
-m izpiše tip računalnika 
-n izpiše ime računalnika 
-r izpiše verzijo sistema 
-s izpiše ime sistema 
-p izpiše tip procesorja 


Orodja za arhiviranje

TAR - orodje za arhiviranje datotek 
tar [opcije] arhiv datoteke 
opcije: 
-czvf kreira nov kompresiran arhiv, ki vsebuje navedene datoteke 
-xzvf razširi kompresiran arhiv v imenik, ki ga določimo 
-cvf kreira nov arhiv, ki vsebuje navedene datoteke 
-xvf razširi arhiv v imenik, ki ga določimo 

ZIP - stisne datoteke 
zip arhiv datoteke 

UNZIP - razširi stisnjene datoteke 
unzip [opcije] arhiv 
opcije: 
-d imenik določimo imenik za razširitev 

GZIP - stnisne datoteko 
gzip datoteka 

GUNZIP - razširi stisnjeno datoteko 
gunzip datoteka 

BZIP2 - stnisne datoteko 
bzip2 datoteka 

BUNZIP2 - razširi stisnjeno datoteko 
bunzip2 datoteka 


Sprememba lastništva datotek in imenikov

CHMOD - spremeni dostop do datotek 
chmod vzorec datoteka 

CHOWN - spremeni lastnika datoteke in skupine 
chown lastnik datoteka 

CHGRP - spremeni lastništvo skupine 
chgrp skupina datoteka 

UMASK - nastavi vzorec za nove datoteke 
umask vzorec 


Delo z uporabniki

PASSWD - spremeni geslo uporabnika 
passwd 

ADDUSER - doda ali obnovi informacije o novem uporabniku 
adduser [opcije] uporabnik 
opcije: 
-d imenik določimo imenik za uporabnika 
-e datum dan ko uporabnik ne bo več aktiven (MM/DD/LL) 
-g skupina začetna skupina po prijavi 
-G skupina dodatne skupine v katere spada uporabnik 
-u uid uporabniška številka uporabnika 

USERDEL - izbriše uporabnika in njegove datoteke 
userdel [opcije] uporabnik 
opcije: 
-r uporabnikov imenik bo izbrisan 

ID - izpiše podatke o uporabniku in skupini 
id uporabnik 


Pomoč

MAN - prikaže pomoč o določenem ukazu 
man ukaz 

INFO - prikaže informacije o ukazu 
info ukaz

PING

S tem preverimo odzivni cas gostitelja. Ping poslje testni paket podatkov in meri cas, ki je potreben, da gostitelj vrne informacijo.

Primer:

# ping 193.2.143.3 
PING 193.2.143.3 (193.2.143.3): 56 data bytes 
64 bytes from 193.2.143.3: icmp_seq=0 ttl=251 time=193.6 ms 
64 bytes from 193.2.143.3: icmp_seq=1 ttl=251 time=250.0 ms 
64 bytes from 193.2.143.3: icmp_seq=2 ttl=251 time=180.0 ms

-- 193.2.143.3 ping statistics -- 
4 packets transmitted, 3 packets received, 25 round-trip min/avg/max = 180.0/207.8/250.0 ms

Glede na privzeto vrednost bo ping posiljal in prejemal informacije, dokler mu vi ne poveste, naj konca. To naredite s kombinacijo tipk Ctrl + c.

TRACEROUTE

Traceroute prikaze preko katerih racunalnikov poteka povezava.

Primer:

# traceroute 193.2.143.3 
traceroute to 193.2.143.3 (193.2.143.3), 30 hops max, 40 byte packets 
1 193.2.0.171 (193.2.0.171) 164.196 ms 159.573 ms 159.654 ms 
2 rpttms1.arnes.si (193.2.30.99) 149.583 ms 149.601 ms 160.247 ms 
3 rgim-ms.arnes.si (193.2.125.194) 159.515 ms 149.632 ms 159.811 ms 
4 rgms-arnes (193.2.143.34) 159.561 ms 169.539 ms 159.731 ms 
5 mars (193.2.143.3) 159.763 ms * 159.941 ms

NSLOOKUP

Nslookup je ukaz za pretvarjanje numericnega naslova v besednega oz. ravno obratno.

Primer:

- Iskanje besednega naslova:

# nslookup 193.2.143.3 
Server: kanin.arnes.si 
Address: 193.2.1.66

Name: mars.s-gms.ms.edus.si 
Address: 193.2.143.3

- Iskanje numericnega naslova:

# nslookup mars.s-gms.ms.edus.si 
Server: kanin.arnes.si 
Address: 193.2.1.66

Name: mars.s-gms.ms.edus.si 
Address: 193.2.143.3

IFCONFIG

Ukaz ifconfig lahko uporabljamo za nastavljanje omreznih vmesnikov ter za preverjanje PPP povezave.

Primer:

# ifconfig 
lo Link encap:Local Loopback 
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1 
RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:0

ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol 
inet addr:194.249.5.207 P-t-P:193.2.0.171 Mask:255.255.255.255 
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:54 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:1 
TX packets:77 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:10

NETSTAT

Z ukazom netstat lahko preverjamo omrezne aktivnosti, povezave omreznih sporocil. Ce uporabimo netstat brez vseh stikal, takrat lahko vidimo odprte povezave. Lahko pa uporabimo tudi stikala: 
-e - dobimo nekaj dodatnih informacij (userid) 
-v - preverimo kateri tipi naslovov niso podpriti v kernelu 
-o - prikaze dodatne informacije o omreznih casovih 
-p - prikaze procesov PID ter ime programa, ki je na tej povezavi 
-a - prikaze vse povezave, vkljucno s tistimi, ki jih nadzoruje server

Primer (skrajsan):

# netstat 
Active Internet connections (w/o servers) 
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State 
Active UNIX domain sockets (w/o servers) 
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 802 @00000082 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 800 @00000081 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 798 @00000080 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 853 @00000090 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 816 @00000086 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 796 @0000007f 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 904 @00000096 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 814 @00000085 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 792 @0000007e 
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 867 @00000093

ROUTE

Primer: 
# route 
Kernel IP routing table 
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 
193.2.0.171 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 
default 193.2.0.171 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0

HOSTNAME

Hostname je program s katerim lahko nastavlejno hosto oz. lahko to hoste tudi nastavimo. Ce ne uporabimo nobenega stikala nam ta izpisi nastavljeno hosto. Stikala: 
-s - kraktek izpis hoste 
-a - privzeto ime 
-i - ip naslov 
-d - prikaze DNS domeno 
-v - nastavimo hosto ( hostname -v hosta.nekaj.si -F /etc/hosts)

Primer:

# hostname 
mars.s-gms.ms.edus.si

-------

LILO (/etc/lilo.conf)

-------

DATE

Ukaz date nam izpise sistemsko nastavljeni datum ter cas. S tem ukazom pa lahko tega tudi nastavimo.

Primer:

# date 
Fri Oct 1 00:13:19 CEST 1999

TIME

S tem ukazom lahko pogledamo cas, ki je pretekel od Epoch (00:00:00 UTC, January 1, 1970), izmerjenega v sekundah.

Primer:

????

WRITE

Pri prenosu sporocil po lokalnem racunalniku lahko uporabljamo ukaz write. Tega uporabimo tako, da napisemo write üporabnik", nato pa zeljeno besedilo. To pa lahko storimo samo v primeru, ce je uporabnik prijavlen na racunalnik. Njegovo prisotnost lahko preverimo z ukazom who. Ko zelimo zakljuciti s pisanjem, pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl + d.

Primer:

- posiljatelj: 
# write uporabnik 
besedilo 
(Ctrl + d)

- prejemnik: 
$ 
Message from uporabnik@mars.s-gms.ms.edus.si on pts/1 at 00:27 ... 
besedilo 
EOF

TALK

Talk uporabljamo za interaktivno komuniciranje na lokalnem racunalniku. Da poklicemo nekega uporabnika moramo napisati talk üporabnik", ta pa nam mora odgovoriti z talk nase ime". Na zaslonu se nam pojavita okni, ki sta loceni med sabo z razmejitveno crto. Program zakljucimo s kombinacijo tipk Ctrl + c. Ce pa nocemo, da bi nas kdo motil pri delu, lahko talk izkljucimo z mesg n, ponovno pa lahko vkljucimo z ukazom mesg y.

YTALK

Ytalk je izboljsana razlici programa talk

MESG

Z ukazom mesg lahko vklapjamo oz. izklapljamo moznost, da bi drugi uporabniki lahko dostopali do nasega terminala. Ponavadi ga uporabljamo zato, da bi drugim uporabnikom onemogocili (omogocili) posiljanje sporocil z ukazom write, talk, ytalk. Ce uporabimo goli ukaz brez stikal, nam ta vrne trenutno nastavitev. 
mesg y - omogoci 
mesg n - onemogoci

Primer:

# mesg 
is y

W

Ukaz w nam pokaze kdo vse je prijavljen na racunalnik in kaj pocne. Stikala: 
-h - preskoci legendo 
-l - dolgi izpis (privzeto) 
-s - kratki izpis

Primer: 
# w 
12:50am up 2:16, 2 users, load average: 0.02, 0.01, 0.00 
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT 
root tty1 - 10:38pm 54:10 7.88s 0.03s sh /usr/X11R6/b 
samo tty2 - 11:52pm 20:03 0.14s 0.06s -bash

WHO

Ukaz who nam pokaze kdo vse je prijavljen na racunalnik. 
Stikala: 
-H - prikaze legendo 
-i - kako dolgo je uporabnik nedejaven 
-q - kolikor uporabnikov je logiranih

Primer:

# who 
root tty1 Sep 30 22:38 
samo tty2 Sep 30 23:52

FINGER

Ukaz finger nam prikaze informacije o sistemskih uporabnikih, ki so trenutno prijavljeni na racunalnik. S stikalom -l pa nam v vrsticah pokaze se vsebino sledecih uporabnikovifh datotek: .plan, .project ter .forward.

Primer:

# finger 
Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone 
root root *1 1:08 Sep 30 22:38 
samo Samo Sela 2 34 Sep 30 23:52

LAST

Ukaz last nam prikaze listo nazadnje prijavljenih uporabnikov. 
Stikala: 
-num - izpis zadnjih n prijav 
-x - prikaz izklopov sistema in sprememb zagonskih stopenj

Primer:

# last -5 
root tty4 Fri Oct 1 00:25 - 00:38 (00:13) 
root tty3 Fri Oct 1 00:24 - 00:39 (00:14) 
samo tty2 Thu Sep 30 23:52 still logged in 
root tty1 Thu Sep 30 22:38 still logged in 
reboot system boot Thu Sep 30 22:34

wtmp begins Wed Aug 25 02:57:50 1999

PINE

Pregledovalnik poste.

Osnovni menu: 
? - pomoc 
c - sestavljanje in posiljanje poste 
i - branje, brisanje prejete poste 
l - odposlana in prejeta posta 
a - osebni imenik 
s - nastavitve 
q - izhod

Branje, brisanje prejete poste ( i ) 
Z izbiro opcije i dobimo vso prejeto posto. Izbrano preberemo s pritiskom na tipko Enter. Ostale opcije: 
d - brisanje poste 
u - poskusanje pridobitve ze zbrisane poste 
m - vrvnitev v glavni menu

Na posto odgovarjamo z opcijo (R). Po zelji lahko vsebino prejetega pisma tudi vkljucimo v odgovor, kaj je uporabno, ce odgovarjamo na vec vprasanj. Prejeto posto lahko tudi poslejmo se komu drugemo z opcijo forward (F).

ELM

MAIL

LYNX

Lynx je preprost brskalnik, ki deluje v tekstovnem nacinu.

TELNET

Ukaz telnet omogoc vzpostavitev terminalne povezave z oddaljenim racunalnikom.

Primer:

FTP

S tem ukazom lahko vzpostavite ftp povezavo z oddaljenim racunalnikom, s katerega lahko nato zajemate datoteke oz. jih na njega dajate.

Primer:

Ukazi:

open - vzpostavite novo povezavo z odaljenim racunalnikom 
close - aktivno povezavo prekinete 
ascii - nastavi ascii prenos 
binary - nastavi binarni prenos 
ls - prikaz vsebine oddaljenega podrocja 
cd - zamenjava podrocja 
lcd - sprememba lokalnega delovnega podrocja 
get - sprejmi datoteko 
mget - sprejmi vec datotek 
put - poslji datoteko 
mput - poslji vec datotek 
pwd - prikaz delovnega podrocja na oddaljenem racunalniku 
bye - izhod iz programa

SSH

SCP

JOE

Joe je program za obdelavo teksta. Uporabljamo ga tako, da napisemo joe me datoteke". Za vse ukaze obstaja pomoc, ki jo priklicemo s kombinacijo tipk Ctrl +kh. Z isto kombinacijo jo tudi odpravimo. Nekaj ukazov: 
- izhodi 
Ctrl + kx - izhod s shranitvijo 
Ctrl + c - izhod brez shanitve 
Ctrl + kz - zacasen izhod iz programa (nazaj se vrnemo s fg)

- datoteke 
Ctrl + ke - urejanje ze obstojece datoteke 
Ctrl + kr - vstavljanje (vrivanje) datoteke 
Ctrl + kd - shranjevanje datoteke

- crkovanje 
Ctrl + ąn - pregled besede v anglescini 
Ctrl + ąl - pregled celotne datoteke v anglescini

- se neka koristnih ukazov 
Ctrl + y - brisanje vrste 
Ctrl + _ -popravljanje storjenega (undo) 
Ctrl + kf - iskanje dolocenega teksta 
Ctrl + ka - postavitev na zacetek vrste 
Ctrl + ke - postavitev na konec vrste 
Ctrl + ku - postavitev na zacetek datoteke 
Ctrl + kv - postavitev na konec datoteke

jove, pico, vi, emacs

lpr, lpc (/etc/printcap)

LUPINE 
tcsh, csh, bash, ksh (.login, .profile, .tcshrc, .cshrc, PATH, MANPATH)