VAJA 3

Predmeta:

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE

PRENOSNA ELEKTRONIKA

Redni študij

Šol. leto 2010/2011

mag. Miran Meža

# Digitalni modulacijski postopki

# Opišite postopek modulacije podatkovnega niza z QPSK in ga razumite.

# Kakšna je bistvena razlika med BPSK, QPSK in QAM modulacijskimi postopki? Koliko bitov na simbol prenašamo z BPSK, koliko z QPSK in koliko s 16-QAM?

# V okolju MATLAB simulirajte prenos podatkovnega niza moduliranega z 16-QAM, BPSK in QPSK modulacijami. V ta namen najprej naključno generirajte 50000 simbolnih vzorcev. V graf (uporabite funkcijo STEM) jih narišite prvih 20.

# Program za vsako izmed modulacij napišite v novo datoteko in jo poimenujte vaja3_ime_priimek_a.m za 16-QAM modulacijo

# vaja3_ime_priimek_b.m za QPSK modulacijo

# vaja3_ime_priimek_c.m za BPSK modulacijo

# Za generiranje naključnega simbolnega niza uporabite že znano funkcijo randint, vendar bodite pozorni, da tokrat ne generirate bitnega niza, temveč simbolnega (parameter M).

# Za modulacijo/demodulacijo uporabite funkciji pskmod in pskdemod pri psk modulacijah in qammod ter qamdemod za QAM modulacijo.

# Moduliran signal izrišite z uporabo funkcije SCATTERPLOT.

# Moduliranemu signalu dodajte šum in ga ponovno izrišite. Za dodajanje šuma uporabite funkcijo AWGN.

# Izračunajte SER (symbol error rate) v procentualnem deležu in število napačno demoduliranih simbolov. Za izračun uporabite funkcijo symerr.

[number,ratio]= symerr(x,z)

# x je modulirani signal, z je demodulirani signal.

# Preizkušajte napisan program pri različnih nivojih razmerja S/N. Pri kakšnem razmerju signal/šum ocenjujete, da se bodo začeli na testnem vzorcu pojavljati napačni simboli ob demodulaciji?

# 20 vzorcev demoduliranega podatkovnega niza ponovno narišite z uporabo funkcije STEM.

# Povečajte nivo šuma do te mere, da bo pogostost pojavljanja napak velika in izrišite graf prvih 20 vzorcev demoduliranega podatkovnega niza v tem primeru

# Program dokumentirajte in priložite poročilu. K poročilu priložite tudi vse zahtevane grafe.