VAJA 8

Predmeta:

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE

PRENOSNA ELEKTRONIKA

Redni študij

Šol. leto 2010/2011

mag. Miran Meža

# ISDN VoIP gateway Inalp (Patton)

# Poiščite dokumentacijo za ISDN VOIP gateway Inalp SmartNode 1400. Npr:

# http://www.patton.com/voip/appnotes/80-0150_QuickStartGuide_en_rev2-00.pdf

# ali

# http://www.patton.com/manuals/SN2000-GSG.pdf

# Kaj je funkcija prehoda (gatewaya)?

# Kakšnim podjetjem bi priporočali uporabo takšne naprave?

# Kaj pomenita oznaki NT in TE na osnovnem ISDN priključku?

# Kako in v katerem primeru bi gateway uporabili skupaj s telefonsko centralo, ki podpira samo protokol SIP (npr SIPX)? Narišite shemo (uporabniki, sip centrala, voip prehod)! Ko narišete shemo, pokličite odgovorno osebo. Shema naj bo tudi del poročila!

# Za začetno konfiguracijo Ethernet strani se povežite na privzeti IP naslov naprave (172.16.40.1 255.255.0.0). Na napravo se povežite z aplikacijo Telnet v komandnem interpreterju (cmd). Napravo konfigurirajte preko cmd in ne preko spletnega vmesnika, ki ga sicer naprava tudi podpira.

# Večino stvari lahko konfigurirate samo v administratorskem načinu. Kako omogočite administratorski način? (ukaz enable)

# Skonfigurirajte Ethernet ETH0 vhod naprave, tako da se boste lahko z uporabo programa telnet priključili na napravo preko porta ETH0. ETH0 naj ima IP naslov 192.168.1.242 in masko podomrežja 255.255.255.0. Ne pozabite izključiti internega DHCP strežnika v napravi. V poročilo vpišite ukaze, ki ste jih uporabili za konfiguracijo.

# Skonfigurirajte ISDN port bri 0 0 tako, da se bo obnašal kot TE. Priključite SN 1400 v ISDN telefonsko centralo in sledite komunikacijskim sporočilom na vratih naprave. Spremljajte drugi in tretji nivo ISDN protokola q.931 s pomočjo ukaza debug ( npr. debug isdn event 0 0 layer2). Z analognim telefonskim aparatom pokličite telefonsko številko, kamor je priključen gateway in opazujte sporočila tretjega nivoja. Rezultate iz zaslona dodajte v poročilo.

# Napišite ukaze, ki ste jih uporabili.

# Ko končate z vajo pokličite odgovorno osebo.

# Kako shranite konfiguracijo, da ostane tudi po reloadu naprave?

# Pomoč:

# Ukaze lahko ponavljate s pritiskom na pušico navzgor. S tipko TAB prikličete pomoč, oz. dopolnite ukaz (npr. vtipkate e tipka TAB bo prikazala vse možnosti, ki jih lahko uporabite; če vtipkate en in pritisnete TAB, bo gateway avtomatično dopolnil ukaz na enable, ker obstaja samo en ukaz, ki se začne s kombinacijo črk en)