VAJA 2

Predmeta:

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE

PRENOSNA ELEKTRONIKA

Redni študij

Šol. leto 2010/2011

mag. Miran Meža

Kodiranje signalov

Pomoč: Za kodiranje v AMI kodo in HDB3 uporabite funkciji encodeami in encodehdbn, ki ju najdete v skupni mapi na deljenem pogonu glavnega računalnika. Funkcija encodeami sprejme en parameter, in sicer niz, ki ga zakodira. Funkcija encodehbdn sprejme dva parametra. Prvi je niz, ki ga zakodira, drugi pa stopnja hdbn kode (pri tej vaji je to 3).

Naloga 1

Kreirajte novo .m datoteko in jo poimenujte ime_priimek_vaja2a.m. Napišite program, ki generira naključni niz dolžine 35 in ga zakodira v AMI in HDB3 kodo. Originalni niz, niz kodiran v AMI kodo in niz kodiran v HDB3 kodo narišite.

Komentirajte dobljene rezultate! Katera koda je učinkovitejša s stališča izločanja enosmerne komponente?

Naloga 2

Kreirajte novo .m datoteko in jo poimenujte ime_priimek_vaja2b.m. Napišite program, ki zakodira niz [0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1] v AMI in HDB3 kodo. Originalni niz, niz kodiran v AMI kodo in niz kodiran v HDB3 kodo narišite.

Komentirajte dobljene rezultate! Katera koda je učinkovitejša s stališča izločanja enosmerne komponente?

Naloga 3

Kreirajte novo .m datoteko in jo poimenujte ime_priimek_vaja2c.m. Napišite program, ki zakodira niz [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] v AMI in HDB3 kodo. Originalni niz, niz kodiran v AMI kodo in niz kodiran v HDB3 kodo narišite.

Komentirajte dobljene rezultate! Katera koda je učinkovitejša s stališča izločanja enosmerne komponente?

Naloga 4

Kreirajte novo .m datoteko in jo poimenujte ime_priimek_vaja2d.m. Napišite program, ki zakodira niz [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] v AMI in HDB3 kodo. Originalni niz, niz kodiran v AMI kodo in niz kodiran v HDB3 kodo narišite.

Komentirajte dobljene rezultate! Katera koda je učinkovitejša s stališča izločanja enosmerne komponente?

K poročilu vaj obvezno priložite izvorno kodo vseh nalog in funkcije.