VAJA 1

Predmeta:

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE

PRENOSNA ELEKTRONIKA

Redni študij

Šol. leto 2010/2011

mag. Miran Meža

Uvod v Matlab

MATLAB je odlično orodje za študij digitalnih signalov, saj v svojem jeziku vključuje mnogo funkcij, ki jih potrebujemo pri tvorbi in obdelavi signalov. Z uporabo grafičnih funkcij v okolju MATLAB si bomo zlahka ogledali rezultate obdelave in s tem poglobili razumevanje prijemov, ki smo jih spoznali na predavanjih in med študijem literature.

Naloga 1

Oblikujte in narišite vsakega od naslednjih nizov. Uporabite zmožnost MATLAB-a za vektorsko računanje sinusne funkcije. V vsakem primeru naj vrednost indeksa obsega navedeno območje; oznake na grafu naj ustrezajo poteku indeksa. Za prikaz uporabite funkcijo stem.

Primer:

n = 0:30; %vektor n napolnimo z zaporednimi števili od 0 do 30

sinus = sin(n*pi/8+pi); %za vsak element iz vektorja n izračunamo ustrezno vrednost

stem(n, sinus); %narišemo potek diskretne funkcije

Naloga 2

Napišite program, ki oblikuje naključni binarni niz dolžine 25 znakov. Prikažite generiran niz s funkcijo stem. Za generiranje naključnega niza uporabite funkcijo randint.

Dopolnite program tako, da bo generiral še en naključni niz dožine 25 znakov, vendar naj bo tokrat število različnih simbolov 16. Program naj oba niza prikaže na istem grafu (funkcija supbplot).

V nadaljevanju dopolnite program še tako, da ročno generirate binarni niz dolžine 25 in tudi tega prikažite na istem grafu (funkcija supbplot).

Pomoč:

Ročno binarni niz npr. dolžine 5 generirate takole:

niz=[1 0 1 0 0]

VPRAŠANJE:

- Kaj povzroči podpičje na koncu vsake vrstice?