# Analiza induktivnega stikalnega režima

# 6. Vaja:  Analiza stikalnega režima pri induktivnem bremenu

- Osciloskopiranje in omejevanje induciranih napetosti

Sestavite  testno vezje z elektromagnetnim ventilom in stikalnim tranzistorjem v darlington izvedbi.  Stikalni tranzistor  krmilite s pravokotnimi impulzi iz generatorja (TTL izhod)  v frekvenčnem območju od 1 Hz do 50 Hz in osciloskop nastavite v spominski režim.

Pri  primerno izbrani frekvenci (pregleden oscilogram) in pri različnih režimih delovanja  (a, b, c, d) izmerite napetosti na kolektorju tranzistorja in skicirajte pripadajoče oscilograme:

Pozor! Pri osciloskopiranju  visokih napetosti obvezno nastavite sondo na  10:1

  - Brez prenapetostne omejitve,

  - Z zener diodo,

  - Z antiparalelno diodo,

  - Z RC vezjem

Ocenite čas trajanja »razmagnetenja« tuljave: T1=________ ; T2=_________; T3=__________

- Osciloskopiranje toka in merjenja časovnega odziva ventila

Na drugem kanalu osciloskopa opazujte časovni potek toka skozi elektromagnetni ventil in iz oscilograma ocenite:

e) koliko časa potrebuje ventil da se odpre (t1),

f) koliko časa je potrebno, da  (zaradi induktivnosti navitja) tok doseže končno vrednost,

g) kolikšna je trenutna vrednost toka  v »sedlu« in  dosežena  končna vrednost

Opomba in nasvet

Če je  za  upor Re izbremo  vrednost npr.1Ω,  ustreza številčna vrednost napetosti na njemu   istočasno  tudi, da ima tok  skozi Re enako številčno vrednost.

Npr:  Odčitan padec napetosti  URe  je 122mV   ( pomeni tudi, da je tok skozi upor 122mA

# Text boxes

c) z bremenu antiparalelno diodo

d) z RC kombinacijo

- brez napetostne zaščite

- z zener diodo