# Analiza elektronskih vezij

# 5. Vaja: Krmiljenje moči s pomočjo triaka

## Merjenje karakteristike DIAK-a

Sestavite vezje  in izmerite vžigno napetost DIAKa, ter prerišite karakteristiko iz zaslona osciloskopa.

## 2.  Krmiljenje moči s pomočjo TRIAK-a

S pomočjo  potenciometra spreminjajte kot vžiga in z osciloskopom  opazujte:

- napetost na kondenzatorju UC,

- napetost na  vratih triaka UG,,

- napetost na anodi UA2  triaka,

- osciloskopirajte napetost na žarnici (UCH1 - UCH2 – merjenje razlike potencialov)

- izmerite maksimalni ϕMAX=_______ in minimalni kot ϕMIN=_______ prevajanja.

Oscilogram napetosti:                                  Oscilogram napetosti na žarnici:

UVh ; UC ; UA2

Vezje z razširjenim področjem krmiljenja in omrežnim   filtrom

# Text boxes

UŽ=UCH1+UCH2 (INV)