Analiza elektronskih vezij

#### 9. Vaja: Meritve na primerjalniku napetosti - komparator
# Uporabite modul z operacijskim ojačevalnikom in izberite upore R1, R2 (470  do 2,2 k), R3 (potenciometer 100 k oz 1M), ter sestavite merilno vezje za:
Meritve na enonivojskem primerjalniku s histerezo (komparator)

R1=__________; R2=__________; R3a=___________;

# Na stabiliziranem napajalniku nastavite enosmerno napetost med +2V in +5V (kot referenčni nivo), na generatorju pa izberite trikotno obliko signala frekvence npr. 1kHz, kateri dodajte še enosmerno
# prednapetost (DC offset). Amplitudo oz. DC offset trikotne napetosti nastavite tako, da se ta signal spreminja pod in nad nastavljenim referenčnim nivojem. Z potenciometrom R3 nastavite histerezo komparatorja, ki naj znaša med 10% in 20% referenčne napetosti (kanal Y2 naj bo priključen na + vhod operacijskega ojačevalnika)
  1. Iz oscilograma (Y2) izmerite :
1. zgornji referenčni nivo: UrefH =____________
2. spodnji referenčni nivo: UrefL =____________
3. izračunajte velikost histereze: Uref = UrefH - UrefL

### Na DC napajalniku spreminjajte enosmerno napetost
### Opazujte spreminjanje razmerja impulz/pavza signala na izhodu – PWM signal,
3. opazujte odziv obeh LED diod glede na razmerje impulz/pavza,
4. znižajte frekvenco generatorja na 1Hz in opazujte odziv LED diod

Oscilogram Uvh ;Uizh

Oscilogram Uvh ;Uref

Meritve na dvonivojskem primerjalniku ( MIN /MAX diskriminator)

# Na prvem stabiliziranem napajalniku nastavite enosmerno napetost med +1V in na drugem +3V (kot referenčna nivoja MIN in MAX).
# Na generatorju izberite trikotno obliko signala frekvence npr. 1Hz, kateri dodajte še enosmerno prednapetost (DC offset).
# Amplitudo oz. DC offset trikotne napetosti nastavite tako, da se bo signal presegal spodnji in zgornji referenčni nivo.
# Na generatorju spreminjajte enosmerno prednapetost (DC offset) in opazujte odzivanje LED diod, ter analizirajte oscilogram na izhodu.

### Na generatorju spreminjajte enosmerno prednapetost (DC offset )
### Opazujte odzivanje LED diod na izhodu,
3. razmislite o možni uporabnosti tega vezja

  1. Prerišite oscilogram :
        kanal Y1 UVH ;
        kanal Y2 UIZH

Oscilogram Uvh ;Uizh