Analiza aktivnih elektronskih vezij

#### 7. Vaja:  Meritve na selektivnem ojačevalniku

- Meritev maksimalnega nivoja vhodnega signala

# Priključite  modul selektivnega ojačevalnika  na napajanje in ga obremenite z ohmskim uporom. Na generatorju izberite sinusni vhodni signal in  preko spreminjanja frekvence poiščite resonančno frekvenco. Pri nastavljeni resonančni frekvenci f0  nastavite  na generatorju tak nivo vhodnega signala, da bo izhodni signal največji, vendar še ne bo zaznati  popačenja.

UVHmax =_________(mV)        UVHmax =_________(dB)

- Meritev pasovne širine B pri višji upornosti bremenskega upora

Na izhod ojačevalnika (modula) priključite prvi bremenski upor RB1 (npr. 22KΩ) in nastavite vhodni signal na tak nivo, da v izhodnem signalu še ne bo zaznati popačenja. Pri resonančni frekvenci  izračunajte ojačanje in izmerite obe frekvenčni meji.

Meritev pri bremenskem uporu: RB1=________

| f (Hz) |  | 5k | fsp= | f0= | fzg= | 20k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvh1 | (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Uizh1 | (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Štev. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |

A1= Uizh1(V)/Uvh1(V)=                     A1 (dB) = Uizh1(dB)- Uvh1(dB) =______

Izračunajte pasovno širino B in kvaliteto Q selektivnega ojačevalnika pri tej obremenitvi

fsp1 =_________;        fzg1 =_________        B1= fzg1 - fsp1=________

- Meritev pasovne širine B pri nižji upornosti bremenskega upora

Priključite drugi bremenski upor RB2  (npr. 2,2 K Ω) in ponovite meritve.

Meritev pri bremenskem uporu: RB2=________

| f (Hz) |  | 5k | fsp= | f0= | fzg= | 20k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvh2 | (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Uizh2 | (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Štev. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |

A2= Uizh1(V)/Uvh1(V)=______            A2 (dB) = Uizh1(dB)- Uvh1(dB) =______

Izračunajte pasovno širino B  in kvaliteto Q selektivnega ojačevalnika pri tej obremenitvi

fsp2 =_________        fzg2 =_______           B2= fzg2 - fsp2=________

- Rezultate obeh meritev vnesite v frekvenčni diagram in jih primerjajte.