3.9.5.1 Rezanje z vodo

Remer d.o.o.: galerijo izdelkov in aparatov, primerjavo med parametri rezanja materialov s plazmo, laserjem ali abrazivnim vodnim curkom ter produkte, primerjavo med rezanjem pri pritisku 3800, 4130 ter 6000 bari.

Prednosti pri rezanju materialov z vodo

Tehnologija rezanja z vodo ter abrazivnim materialom (poimenovana tudi vodni rez ali vodni razrez) se uporablja že več kot 40 let, izkoristek ter produktivnost pa sta se skozi leta zgolj povečevala. 

Glavna prednost procesa rezanja z vodo je mrzel rez, kar ima za posledico majhen učinek na material in njegove rezne robove.

Dodatne prednosti omenjenega postopka so med drugim še: bolj gladek ter tanjši rez (manj odpada) v primerjavi z ostalimi načini rezanja, hiter prenos od risanja do rezanja, velika natančnost skupaj z veliko hitrostjo rezanja, varnejši delovni proces, velika prilagodljivost skozi CAD programsko opremo, natančnost in oblikovanje skoraj vsake še tako zapletene oblike ter zmožnost rezanja skoraj vseh materialov z ogromnim razponom debeline. 

S tem postopkom lahko režemo praktično vse vrste materialov (zgolj z vodo ali ob pomoči abrazivnega materiala): aluminij, nerjaveče jeklo, kevlar, titan, granit, marmor, keramiko, kovino, kamen, razne medenine ter zlitine, peno, najlon, plastiko, les, steklo, gumo, steklene plošče, tekstil, usnje, papir, celo hrano.

Primerjalni parametri rezanja- laser, plazma in vodno rezanje

|  | Plazma | Laser | Vodni curek |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrument | Plazma je instrument. | Laserski žarek je orodje. | Visokotlačni vodni curek je instrument. |
| Materiali, ki jih lahko režemo | Samo kovinski in nekovinski materiali. | Celoten spekter materialov razen zelo refleksnih materialov in kompozitnih materialov. | Vsi materiali. |
| Temperature reza | Vroč rez | Topel rez | Mrzel rez |
| Vpliv temperature rezanja na material | Velik vpliv na rezne robove. | Mali vpliv na rezne robove. | Temperatura ne vpliva na rezne robove. |
| Spremembe strukture materiala | Velike spremembe v coni reznih robov. | Majhne spremembe v coni reznih robov. | Nobene spremembe v coni reznih robov. |
| Pravokotnost reza | Velika odstopanja. | Manjša odstopanja. | Manjša odstopanja. |
| Osip reza | Včasih brez osipa. | Večinoma brez osipa. | Nikoli ni osipa. |
| Hrapavost rezne površine | Značilno hrapava. | Relativno hrapava | Lahko je minimalno hrapava-odvisno od hitrosti rezanja, površina je lahko Ra=1,6µm |
| Trdnost materialov,ki jih lahko režemo | Ne vpliva na hitrost rezanja. | Ne vpliva na hitrost rezanja. | Rahlo negativno vpliva na hitrost rezanja. |
| Rezanje plastičnih materialov | Ni možno. | Rezanje je možno vendar je treba odvajati strupene pline, ki se pri tem sproščajo. | Rezanje je možno. |
| Rezanje kompozitnih materialov | Samo kompozitov s kovinsko bazo. | Samo kompozitov, iz komponent z isto talilno temperaturo. | Zelo dobro za vse kompozite. |
| Rezanje keramike,stekla,kamna | Ni možno. | Zelo omejeno. | Zelo dobro, razen armiranega stekla. |
| Graviranje, vrezovanje | Ni možno. | Možno, z omejeno regulacijo globine vreza. | Redko, zaradi curka in regulacije globine vreza. |
| Velikost materialov | Veliki kosi. | Veliki in majhni kosi. | Veliki in majhni kosi. |
| Globina materialov | Polizdelki srednje in velike globine. | Polizdelki majhne in srednje globine. | Vsi materiali, od folije do polizdelkov zelo velike globine. |
| Oblike materialov | Enostavne oblike. | Komplicirane oblike. | Komplicirane oblike. |
| Penetracija | Možna. | Možna. | Možna. |
| Izpusti plinov | Zelo velike količine plinov. | Majhne količine plinov. | Brez plinov oziroma samo pri penetracijah. |
| Pojav oksidacije | Pojavlja se na reznih robovih. | Pojavlja se samo pri rezanju s kisikom. | Pojavlja se samo pri rezanju materialov, ki korodirajo zaradi vode -v primeru dolgotrajne izpostavljenosti. |